## Slide 1
E.P.I.
PROTECTION DES MAINS
Réalisé par T. Leborgne – T. Ducloy – S. Morette

## Slide 2
1. Les trois catégories de risques
Les directives européennes ont classé les gants en 3 catégories pour faire face à 3 niveaux de risques.
Environnement professionnel nécessitant une protection aux salissures ou une protection du produit manipulé.
Environnement professionnel nécessitant une protection adaptée au(x) risque(s) encouru(s) en fonction du poste de travail. Risque réel de blessure que l’on rencontre dans la grande majorité des applications industrielles.
Environnement professionnel nécessitant une protection adaptée au(x) risque(s) invalidant(s) ou mortel(s) encouru(s) en fonction du poste de travail. Activité impliquant des risques irréversibles ou mortels. Manipulation de matières contaminées, de mélanges chimiques hautement corrosifs, risques thermiques élevés…
Catégorie 1 : Risques mineurs
Catégorie 2 : Risques intermédiaires
Catégorie 3 : Risques irréversibles ou mortels

## Slide 3
2. Les principaux risques liés à la manutention
Cloques, usure, frottement : abrasion
Coupures, sectionnement
Piqûres
Brûlures
Irritation
Face à ces risques, des normes ont été édictées pour faciliter le choix des gants

## Slide 4
3. Les normes
La norme générale (EN 388)
Cette norme s’applique à tous les types de gants de protection.
La protection concerne les risques mécaniques.
Elle est exprimée par un pictogramme suivi de 4 chiffres correspondant aux niveaux de performance.
Pictogramme :
4 chiffres :
d
b
c
a
Résistance à l’abrasion (1 à 4)
Résistance à la coupure (1 à 5)
Résistance à la déchirure (1 à 4)
Résistance à la perforation (1 à 4)
a b c d

## Slide 5
4. Les normes spécifiques
La norme (EN 374)
Résistance à la perméation : utilisé pour les produits chimiques
La norme (EN 407)
Résistance à la chaleur ou au feu
La norme (EN 511)
Résistance au froid