## Slide 1
PROTECTION
DES YEUX
Réalisé par S. Monet – M. Neyrinck – B. Lefebvre

## Slide 2
Statistiques

## Slide 3
Les risques
Au poste de travail, les yeux et le visage des travailleurs sont susceptibles d’être exposés à des risques.

## Slide 4
Les risques
Exemple :
1. Que faut-il faire pour charger une batterie ?
Vérifier le niveau d'électrolyte avant de recharger une batterie : si l'électrolyte recouvre le dessus des plaques, ne pas ajouter d'eau et vérifier à nouveau le niveau de liquide une fois la batterie rechargée.
Pour réduire les risques d'explosion, suivre les recommandations du fabricant du chargeur sur le branchement et débranchement des câbles et sur le fonctionnement du chargeur.
En règle générale, on recommande de débrancher le chargeur ou de le mettre hors tension avant de brancher ou de débrancher les pinces. En y allant délicatement, brancher la pince positive [+], habituellement rouge, sur la borne positive de la batterie et la pince négative [-], habituellement noire, sur la borne négative.
Ne recharger des batteries que dans un endroit bien ventilé.
Si la batterie devient chaude ou si de l'électrolyte se met à jaillir d'un bouchon, mettre temporairement le chargeur hors tension. Reprendre le chargement avec un courant de plus faible intensité ou à une vitesse de chargement moins élevée.

## Slide 5
Les risques
2. Quels sont les risques pour les yeux lors de la mise en charge de la batterie ?
- Risque électrique
Contact des deux bornes en même temps.
- Risque d’explosion
Dégagement d’hydrogène qui à concentration suffisante dans l’air devient explosif.
- Risque de projection
Échauffement de l’électrolyte.

## Slide 6
Les risques
En fin de charge, une opératrice fait l’appoint de niveau d’une batterie de traction. Que se passe-t-il ?
L’opératrice a reçu une projection d’électrolyte dans l’œil gauche.

## Slide 7
3. Que peut-on mettre en place pour limiter les risques encourus par les yeux ?
Le port d’une protection adaptée.
Les risques

## Slide 8
Protections
Il existe de nombreux modèles de protecteurs des yeux et/ou du visage.
On peut les classer en trois grands types :
- Les lunettes branches.
- Les lunettes masques.
- Les écrans faciaux.

## Slide 9
Conclusion
L’œil est un organe fragile et vulnérable.
Les effets d’un accident aux yeux sont nombreux et d’une gravité allant d’une simple irritation à la cécité totale, d’où l’importance d’utiliser l’EPI adapté.