## Slide 1: Tensioactif, détermination de la Concentration Micellaire critique
Application: Optimisation de la solubilité d’ un colorant dans l’eau
Dominique Vermeulen
Pascale Papegay
Lycée Gambetta de Tourcoing

## Slide 2: Thème 3: matériaux Domaine d’étude: Structure et propriétés
Domaine d’étude | Mots-clés
Structure et propriétés | Tensioactif
Lien avec le programme spécifique
Pratiquer une démarche expérimentale.
Analyse et synthèse de documents.
Résolution d’un problème.

## Slide 3: Optimisation de la solubilité d’ un colorant dans l’eau
Azobenzène
+
=
?
Voile

## Slide 4: Optimisation de la solubilité d’ un colorant dans l’eau
Matériel nécessaire
Un conductimètre avec ses accessoires
1 burette de 50 ml ou à défaut de 25 ml
1 fiole jaugée de 50 ml
1 agitateur magnétique +barreau aimanté
1 bécher de 150ml forme haute
3 béchers de 100 ml
Verre à pied
Un ordinateur avec tableur grapheur (REGRESSI, Atelier scientifique si conductimètre E.X.A.O ou autre) avec notice d’utilisation.
Produits
Solutions de SDS (dodécylsulfate de sodium) à 10 mmol/L et 3,5 mmol/L (33€ les 100g)

## Slide 5: Résolution des questions préliminaires
Déterminer expérimentalement la tension superficielle des 2 solutions de SDS préparée par le laboratoire, comparer avec celle de la solution à 20 mmol/L, conclure
Compter le nombre de goutte contenue dans L’eau et dans les 2 solutions de SDS
Résultats:
Eau: 31 gouttes 2mL N0= 15
SDS à 3,5 mmol/L: 42 gouttes 2mL N= 21
SDS à 10 mmol/L: 63 gouttes 2mL N= 31
Calculs:
γ=γ0 ρ N0/N
γ0 = 72 mN/m ρ =1g/mL N0=31
pour SDS à 3,5 mmol/L: γ=72x15/21 γ=51,4 mN/m
Pour SDS à 10 mmol/L: γ=72x15/31 γ=35,43 mN/m

## Slide 6: Conclusion: La tension superficielle diminue quand la concentration en SDS augmente, elle atteint sa valeur limite lorsque la concentration correspond à la C M C (concentration micellaire critique).

## Slide 7: Un test de solubilité de l’azobenzène dans l’eau et dans 3 solutions de SDS a été réalisé au laboratoire. Que pouvez vous en conclure ?
Dans l’eau
SDS à
3,5 mmol/L
SDS à
10 mmol/L
SDS à
20 mmol/L
La solubilité dans l’eau est quasi nulle.
Elle augmente en ajoutant du SDS.
En regardant les béchers 3 et 4 on constate qu’il n’y a pas de différence.
Il est inutile d’augmenter la quantité de SDS.
Le but maintenant sera de déterminer la concentration Idéale (consommation minimale pour solubilisation optimale).

## Slide 8: Problème . Quelle masse minimale de SDS, Martin doit-il mettre dans un bain de teinture de 10L pour espérer une solubilisation optimale de notre colorant, l’ azobenzène ?
Pour calculer la masse minimale de SDS il faut déterminer la concentration micellaire critique (CMC) par suivi conductimétrique de la dilution de la solution A
Mode opératoire:
Dans un bécher de 150 ml forme haute (pour une meilleur immersion de la cellule conductimétrique) verser 50,0 ml (à la fiole jaugée) de SDS à 10 mmol/L.
Remplir la burette avec de l’eau distillée.
Ajouter l’eau millilitre par millilitre jusqu’à Veau=50mL, relever la conductivité au fur et a mesure de la dilution
Tracer σ=f(C)

## Slide 9: Suivi conductimétrique de la dilution de la solution A
σ= f(C)obtenue avec la Foxy
Il faut ajouter une colonne avec le calcul de la concentration

## Slide 10: Suivi conductimétrique de la dilution de la solution A
σ = f(C)obtenue avec REGRESSI

## Slide 11: Quelle masse minimale de SDS, Martin doit-il mettre dans un bain de teinture de 10L pour espérer une solubilisation optimale de notre colorant, l’ azobenzène.
On mesure la CMC au pont d’intersection des deux pentes
Ici on obtient 7,74 mmol/L.
La masse molaire du SDS est de 288g/mol
On calcul la concentration massique micellaire
288 x 7,74.10-3= 2,23g/L
Martin doit donc mettre au minimum une masse de 22,3 g de SDS
Dans le bain de teinture.

## Slide 12: Optimisation de la solubilité d’ un colorant dans l’eau
Apporter un regard critique à votre résultat.
On a démontré dans le cadre de cette manipulation que la quantité de tensioactif idéale pouvait être déterminée en amont.
Dans la première question préliminaire nous avons illustré la notion de tension superficielle, et suggéré l’utilité d’un tensioactif
Dans la deuxième question préliminaire nous avons montré que le maitre de Martin avait raison; une solution de SDS à 1 g/L n’était pas optimale.
En déterminant la CMC on calcule la masse minimale de SDS pour un maximum de solubilisation. Ce qui a un intérêt économique et écologique.
Remarque: ce TP est juste une illustration. Dans l’industrie textile l’azobenzène et le SDS ne sont plus utilisés.