## Slide 1
RESOLUTION D’UN PROBLEME
SCIENTIFIQUE A CARACTERE
EXPERIMENTAL
LA SOUDE POUR EXTRAIRE L’ALUMINE DE LA BAUXITE
Lycée Raymond Queneau Villeneuve d’Ascq
Notes: 1
1
stage SPH_01.A Octobre_Novembre 2017

## Slide 2
Thème 3 : Matériaux
Domaine d’étude : Cycle de vie
Domaine d’étude | Mots-clés
Cycle de vie | Elaboration, vieillissement, corrosion, protection, recyclage, élimination
Lien avec le programme de l’enseignement spécifique :
Agir-Économiser les ressources et respecter l’environnement
Contrôle de la qualité par dosage
Dosages par titrage direct. Réaction support de titrage; Equivalence dans un titrage; repérage de l'équivalence pour un titrage conductimétrique.
Notes: 2

## Slide 3
LE MATERIEL
Question préliminaire 1
Entonnoir
Coupelle
Balance
Fiole jaugée de 100,0mL
Soude solide
Spatule
Notes: 3

## Slide 4
LE MATERIEL
Question préliminaire 2
Eprouvette graduée de100mL
macroaspirateur
2 béchers de 100,0mL
Ordinateur avec système d’acquisition
Bécher de 250mL
Burette graduée
Pipette jaugée de 10,0mL
Conductimètre
Agitateur magnétique
Notes: 4

## Slide 5
Questions préliminaires
1/ Proposer et mettre en œuvre un protocole expérimental afin de préparer un volume V= 100,0mL de solution de soude (Na+(aq) + HO–(aq)) de concentration molaire c= 0,60 mol.L–1 en ions HO–(aq) .
Calcul de la masse m de soude NaOH:
m = nxM avec M = M(Na)+M(O)+M(H) = 40g.mol-1
et n = cxV =0,60x0,100 = 6,0.10-2 mol
m = 6,0.10-2x 40 = 2,4g.
Protocole :
Peser une masse m=2,4g de soude NaOH , l’introduire dans une fiole jaugée de 100,0mL contenant au préalable de l’eau distillée , compléter avec de l’eau distillée jusqu’au trait de jauge ; Agiter.
Consignes à donner aux élèves : La dissolution de NaOH dans l'eau étant très exothermique , il faut verser le produit dans l'eau et pas l'inverse. Port de gants et lunettes obligatoire .
La soude étant hygroscopique, la mesure de la masse de soude doit être rapide.
Notes: 5

## Slide 6
Questions préliminaires
2- Lors du traitement de la bauxite dans le procédé industriel, la concentration de la soude est régulièrement mesurée. On souhaite, comme dans le procédé industriel, vérifier la concentration en ions HO–(aq) de la solution.
Proposer, en s’aidant d’un schéma, un protocole de dosage des ions HO–(aq) de la solution de soude préparée précédemment par suivi conductimétrique. Le faire valider par le professeur avant la mise en œuvre.
Déterminer la concentration molaire en ions HO–(aq) de la solution. Est-elle conforme à la valeur souhaitée ?
schéma
Notes: 6

## Slide 7
Questions préliminaires
Protocole :
- Remplir la burette graduée (préalablement rincée) de solution d’acide chlorhydrique de concentration c = 0,50mol.L-1.
- Prélever, à l’aide d’une pipette jaugée de 10,0mL un volume V= 10,0mL de la solution de soude préparée , verser dans un bécher de 250mL et ajouter environ 90mL d’eau distillée ( afin d’éviter les effets de dilution ).
- Introduire un barreau aimanté dans le bécher et déposer celui-ci sur un agitateur magnétique.
- Introduire la sonde de mesure dans le bécher. Mettre l’agitation en marche.
- Verser, millilitre par millilitre, l’acide chlorhydrique dans le bécher. A chaque ajout, relever la valeur de conductivité σ de la solution du bécher.
- Tracer la courbe donnant la conductivité σ en fonction du volume V de solution d’acide versé ( à l’aide d’un tableur-grapheur ou grâce à un logiciel d’acquisition).
Notes: 7

## Slide 8
Questions préliminaires
Courbe conductivité σ en fonction du volume V
Notes: 8

## Slide 9
Questions préliminaires
Obtention du volume à l’équivalence
Notes: 9

## Slide 10
Questions préliminaires
Tableau de valeurs
Notes: 10

## Slide 11
Questions préliminaires
Notes: 11

## Slide 12
Dans le procédé Bayer, la solution de soude est 20 fois plus concentrée que celle préparée expérimentalement.
Vérifier, pour une heure de traitement en continu, que la quantité de matière d’ions hydroxyde HO–(aq) de la solution de soude est largement suffisante pour faire réagir l’alumine de la bauxite.
Quelle masse d’hydroxyde de sodium solide faut-il introduire chaque heure dans le réacteur pour maintenir la concentration de la soude constante ? Apporter un regard critique à votre résultat.
PROBLEME
1/ La quantité de matière d’ions hydroxyde HO–(aq) de la solution de soude est largement suffisante :
- La solution de soude est 20 fois plus concentrée que la solution préparée : sa concentration est donc c=20x 0,60= 12mol.L-1.
- Le débit volumique de la solution de soude utilisée pour le traitement de la bauxite est de 338 L.h–1, donc pour une heure de traitement , le volume de la solution de soude est V= 338L.
- La quantité de matière des ions hydroxyde HO- présents dans ce volume de 338L est n(HO-) = CxV = 12x338 = 4,1.103 mol.
Notes: 12

## Slide 13
PROBLEME
Notes: 13

## Slide 14
PROBLEME
2/ Masse d’hydroxyde de sodium solide à introduire chaque heure :
D’après le doc.1, « Les besoins en soude solide correspondent :
- à la soude nécessaire à la réaction avec l’alumine de la bauxite;
à la soude perdue lors du procédé (estimées à 2,5 % de la quantité de matière de soude de la solution utilisée pour le traitement de la bauxite). »
La quantité de matière des ions hydroxyde HO- réagissant avec l’alumine Al2O3 est n(HO-) = 9,8.101 mol.
La quantité de matière des ions hydroxyde HO- perdus lors du procédé est n(HO-) = 2,5%x 4,1.103 =1,0.102 mol.
La quantité de matière des ions hydroxyde HO- à réinjecter est donc : n(HO-) = 9,8.101 + 1,0.102 = 2,0.102 mol.
La masse de soude correspondante est m = n(HO-)xM = 2,0.102 x 40 = 8,0.103 g avec une masse molaire de soude égale à M = M(Na)+M(O)+M(H) = 40g.mol-1 .
Il faut donc réinjecter 8,0kg de soude chaque heure pour garder une concentration en soude constante.
Regard critique : La quantité de soude réellement nécessaire à la réaction ne représente que la moitié de la masse totale à réinjecter car il y a beaucoup de pertes. D’autre part, la quantité de soude totale présente dans la solution est largement supérieure à cette quantité, d’où l’intérêt de recycler la solution.
Notes: 14