## Slide 1: L’énergie dans l’habitat
Notes: L’an dernier, je faisais parti d’un groupe de professeurs réunis pour construire une séquence pédagogique en spécialité Architecture & Construction conduit par Anne. Nous avons choisi pour thème « l’énergie dans l’habitat ».
Après avoir fixé les objectifs pédagogiques, la question du support d’études s’est posée. Nous voulions aborder la rénovation et la construction neuve. Nous avons exploité un projet qui a été réellement mis en œuvre. Il s’agit d’une habitation des années 50 d’une commune du nord de la France,achetée et aménagée par la mairie en vue d’y installer une micro crèche.
A travers ce thème et ce support, notre objectif aujourd’hui est de montrer un chaînage dans l’organisation des enseignements en ET et en AC.

## Slide 2
Connaissances
OBJECTIFS PEDAGOGIQUES
ET
Gestion raisonnée des ressources
AC
Formes et caractéristiques de l’énergie.
Amélioration de l’efficacité énergétique.
Choix des matériaux et des structure
Efficience des ouvrages
Comportement des structures et des parois
Notes: Pour assurer un bon enchaînement entre Enseignement Transversal et spécialité, les objectifs pédagogiques doivent être cohérents.
Les centres d’intérêt ciblés en Enseignement Transversal et Ac se situent sur les axes Énergie et Matière-Énergie. Les 3 centres d’intérêt balaient les 3 cercles d’analyse : fonction, structure et comportement.

## Slide 3
OBJECTIFS PEDAGOGIQUES
Personne ressource
ACTIVITE,
situation vécue, simulée
Les Compétences
RESTITUTION
STRUCTURATION
EVALUATION
Notes: [La compétence est la « capacité d'agir efficacement dans un type défini de situation ».]
Les compétences s’acquièrent lors des activités.
Lors de la restitution, chaque groupe présente la tâche qu’il a exécutée et son analyse.
La structuration des connaissances permet de mettre en place les concepts.
Une compétence est acquise lorsque l’élève est capable de la transposer dans d’autres situations (avec les FC et FM).

## Slide 4
Compétences développées
OBJECTIFS PEDAGOGIQUES
AC
CO1.1.
CO2.1.
CO2.2.
CO3.2.
CO4.4.
ET
Notes: Ainsi, en enseignement transversal, des outils, connaissances et situations d’apprentissage permettent l’acquisition de certaines compétences. Qui serviront de base pour développer des compétences « spécifiques » à l’architecture et construction.

## Slide 5
PLAN de FORMATION
ET – 1ère
Séq. 1
S 2
S 6
S 7
S 5
S 3
S 4
S 8
S 9
S 10
« L’énergie dans l’habitat »
Notes: Les séquences s’intègrent dans le plan de formation global.
Le thème de l’énergie dans l’habitat est tout d’abord abordé en Enseignement transversal. Il correspond à la séquence 4, traitée en première entre les vacances de Toussaint et de Noël.

## Slide 6
PLAN de FORMATION
AC – Première
AC – Terminale
Séq. 6
Séq. 7
Séq. 8
Projet Terminal
Apport
Apport
Apport
Projet 1
Projet 2
Séq. 1
Séq. 2
Séq. 3
Séq. 4
Séq. 5
« L’énergie dans l’habitat »
Notes: Il est ensuite abordé en Spécialité lors de la séquence 5, après les vacances d’avril.
Plus tard, le support d’étude sera utilisé en projet. Les connaissances et compétences acquises seront mobilisées et complétées à cette période.

## Slide 7
L’énergie
dans l’habitat
Thème
L’enchaînement des séquences
Centres d’Intérêts
Séquence « L’énergie dans l’habitat »
ET
Séquence « L’énergie dans l’habitat »
AC
Projet
Micro-crèche
AC
Lancement
« Des idées lumineuses »
« Une question de confort »
« Extension d’un bâtiment »
Séquence « L’énergie dans l’habitat »
« Des idées lumineuses »
Notes: Le thème traité est « l’énergie dans l’habitat », les centres d’intérêt sont concordants en ET et spécialité AC.
Les enseignements s’enchaînent de la manière suivante:
- Tout d’abord, une séquence en Enseignement Transversal :
- S’en suit la séquence de spécialité qui permet d’approfondir la question en travaillant sur le thème de la rénovation d’une construction.
- projet

## Slide 8
Centres d’Intérêts
L’énergie
dans l’habitat
Thème
RÉSOLUTION DE PROBLÈME TECHNIQUE
DÉMARCHE D’INVESTIGATION
Comprendre les principes de la RT2012
Recherche sur des sites d’agences immobilières, relevé des performances
Présentation des relevés
effectués
Défi majeur : changement climatique
Equipe d’élèves
Restitution
Des idées lumineuses !
Quelles technologies choisir…
…pour améliorer l’efficacité énergétique ?
Fiche synthèse
Diagnostic des
Performances
énergétiques
Structuration
des savoirs
Activité 1
Exploitation de l’éclairage naturel
Activité 3
Gradateur de lumière
Activité 2
Optimisation type de lampe
Activité 4
Le choix des couleurs
Activité 5
Eclairage naturel
Comment connaître les performances énergétique d’une habitation ?
ET Séquence 4 « des idées lumineuses »
Notes: En ET la séquence est lancée via une démarche d’investigation qui permet de mettre en place le scénario déclencheur.

## Slide 9
Centres d’Intérêts
L’énergie
dans l’habitat
Thème
DÉMARCHE D’INVESTIGATION
Comment connaître les performances énergétique d’une habitation ?
Défi majeur, changement climatique
Equipe d’élèves
Comprendre les principes de la RT2012
Recherche sur des sites d’agences immobilières, relevé des performances
Présentation des relevés
effectués
ET Séquence 4 « des idées lumineuses »
Le secteur du bâtiment devra diviser par 4 ses émissions de CO2
Recherche sur le site d’une agence immobilière Travail à la maison
Notes: Ici le contexte extérieur pris en considération est le changement climatique. Le secteur du bâtiment doit diviser par 4 ses émissions de CO2.
Pendant la phase d’appropriation, le professeur présente la Réglementation Thermique 2012.
On enclenche alors la phase de recherche…
... A la maison, les élèves consultent le site d’une agence immobilière afin d’établir un état des lieux des performances énergétiques du bâti.
En phase de restitution, les élèves présentent leurs résultats.

## Slide 10
Centres d’Intérêts
L’énergie
dans l’habitat
Thème
DÉMARCHE D’INVESTIGATION
Comprendre les principes de la RT2012
Recherche sur des sites d’agences immobilières, relevé des performances
Présentation des relevés
effectués
Défi majeur : changement climatique
Equipe d’élèves
Fiche synthèse
Diagnostic des
Performances
énergétiques
Comment connaître les performances énergétique d’une habitation ?
ET Séquence 4 « des idées lumineuses »
Structuration des connaissances
Diagnostic de Performances Énergétiques
Notes: La structuration des connaissances concerne le diagnostic de performances énergétiques qui est un outil d’évaluation essentiel. Il permettra de valider les objectifs.

## Slide 11
Centres d’Intérêts
L’énergie
dans l’habitat
Thème
DÉMARCHE D’INVESTIGATION
Comprendre les principes de la RT2012
Recherche sur des sites d’agences immobilières, relevé des performances
Présentation des relevés
effectués
Défi majeur : changement climatique
Equipe d’élèves
RÉSOLUTION DE PROBLÈME TECHNIQUE
Restitution
Des idées lumineuses !
Quelles technologies choisir…
…pour améliorer l’efficacité énergétique ?
Structuration
des savoirs
Activité 1
Exploitation de l’éclairage naturel
Activité 3
Gradateur de lumière
Activité 2
Optimisation type de lampe
Activité 4
Le choix des couleurs
Activité 5
Eclairage naturel
Fiche synthèse
Diagnostic des
Performances
énergétiques
Comment connaître les performances énergétique d’une habitation ?
ET Séquence 4 « des idées lumineuses »
Notes: Suite à la démarche d’investigation (scénario déclencheur) on engage la situation de problème intitulé « des idées lumineuses » autour d’un fil conducteur traitant du « confort visuel ».

## Slide 12
Rechercher de pistes de solutions
Inventorier les solutions envisageables pour réduire sa consommation énergétique .
Problème technique à résoudre
Comment peut on réduire notre consommation d’énergie par l’utilisation d’équipements performants ?
Centres d’Intérêts
L’énergie
dans l’habitat
Thème
ET Séquence 4 « des idées lumineuses »
Notes: Tout d’abord les élèves s’approprient la question et dressent un inventaire des solutions envisageables.
Les idées sont triées sous forme de brainstorming, les solutions ne sont pas forcément toutes listées par les élèves.

## Slide 13
ET Séquence 4 « des idées lumineuses »
Activité 1 : Maîtrise des consommations d’éclairage par l’intégration de la lumière naturelle.
Activité 5 : Influence de l’apport de la lumière du jour sur la consommation électrique .
Activité 2 : Maîtrise des consommations d’éclairage par une meilleure connaissances des sources de lumière artificielle.
Activité 4 : Influence de la couleur des murs sur le confort visuel des occupants.
Activité 3 : Maîtrise des consommations d’éclairage par un contrôle de la tension d’alimentation
Notes: Les activités pratiques proposées permettent aux 5 groupes d’étudier des solutions complémentaires et de manipuler les grandeurs photométriques:
3 groupes travaillent sur une maquette
2 sur le logiciel de simulation DiaLux

## Slide 14
Restitution
Chaque groupe d’élèves restitue les résultats de leur travail.
La restitution peut prendre des formes très différentes (orale et/ou écrite) :
diaporama et présentation orale,
jeux de rôle,
élaboration d’une affiche,
rédaction d’un article alimentant un blog,
…
Restitution
Des idées lumineuses !
Quelles technologies choisir
pour améliorer l’efficacité énergétique ?
Activité 1
Exploitation de l’éclairage naturel
Activité 3
Gradateur de lumière
Activité 2
Optimisation type de lampe
Activité 4
Le choix des couleurs
Activité 5
Eclairage naturel et facture énergétique
ET Séquence 4 « des idées lumineuses »
Notes: Lors de la restitution, chaque groupe présente sa tâche et son analyse sous différentes formes de son choix :
  diaporama,
  Jeux de rôle
  Affiche
  Article…

## Slide 15
Les éléments de structuration des connaissances
ET Séquence 4 « des idées lumineuses »
Notes: La structuration des connaissances concerne les grandeurs photométriques ainsi que les solutions permettant d’atteindre les objectifs tout en réalisant des économies d’énergie.

## Slide 16
Evaluation– 2H
Centres d’Intérêts
L’énergie
dans l’habitat
Thème
ET Séquence 4 « des idées lumineuses »
Notes: L’évaluation permet valider l’acquisition des compétences de la séquence.

## Slide 17
AC Séquence 5 « Une question de confort »
L’énergie
dans l’habitat
Thème
Centres d’Intérêts
Séquence « L’énergie dans l’habitat »
ET
Séquence
« L’énergie dans l’habitat »
AC
Projet
Micro-crèche
AC
Lancement
« Des idées lumineuses »
« Une question de confort »
« Extension d’un bâtiment »
Notes: En spécialité Architecture & Construction, la séquence 5 est abordée en fin d’année de première.

## Slide 18
RÉSOLUTION de PROBLÈME TECHNIQUE
Activité 5
VMC et efficacité énergétique
Activité 3
Les déperditions thermiques
Activité 1
Isolation et efficacité énergétique
Activité 2
Isolation et efficacité énergétique
Activité 4
Inertie thermique
Une question de confort !
Quels matériaux et équipements choisir…
…pour améliorer l’efficacité énergétique?
Restitution
DÉMARCHE d’INVESTIGATION
Comprendre les principes de la RT2012
Recherche sur des sites d’agences immobilières, relevé des performances
Présentation des relevés
effectués
RÉSOLUTION de PROBLÈME TECHNIQUE
Restitution
Des idées lumineuses !
Quelles technologies choisir…
…pour améliorer l’efficacité énergétique ?
Structuration
des savoirs
Activité 1
Exploitation de l’éclairage naturel
Activité 3
Gradateur de lumière
Activité 2
Optimisation type de lampe
Activité 4
Le choix des couleurs
Activité 5
Eclairage naturel
Fiche synthèse
Diagnostic des
Performances
énergétiques
ET
AC
AC Séquence 5 « Une question de confort »
L’énergie
dans l’habitat
Thème
Centres d’Intérêts
Notes: on engage la situation de problème intitulé « une question de confort » autour d’un fil conducteur traitant du « confort thermique ».

## Slide 19
Comment assurer un bon niveau de confort tout en maîtrisant notre consommation d’énergie?
AC Séquence 5 « Une question de confort »
Problème technique à résoudre
Centres d’Intérêts
L’énergie
dans l’habitat
Thème
Les enjeux
Rechercher des pistes de solutions
Activité
Rénovation
Notes: L’objectif de la séquence est d’apporter une réponse à la question :
« Comment assurer un bon niveau de confort tout en maîtrisant notre consommation d’énergie? »
Dans un premier temps, le professeur rappelle les enjeux.
Puis des pistes de solutions sont recherchées à travers une activité déclenchante autour de la rénovation d’une habitation des années 50 dans une commune du nord de la France. Un couple fait l’acquisition de cette maison dans son jus. Il souhaite effectuer une rénovation complète afin de s’y installer avec ses 2 enfants.

## Slide 20
Recherche de solutions
Dossier technique
AC Séquence 5 « Une question de confort »
Centres d’Intérêts
L’énergie
dans l’habitat
Thème
DPE
A la disposition des élèves
Notes: Les élèves disposent du dossier technique de l’habitation, du diagnostic de performances énergétiques (à travers les étiquettes DPE), de la maquette réelle à l’échelle 1/20ème ainsi que de la maquette virtuelle sketchup.
En groupes, ils cherchent et proposent des solutions pour la rénovation élément par élément.

## Slide 21
Minimiser les déperditions
Favoriser les apports passifs
Utiliser rationnellement l’énergie
Maîtriser notre consommation d’énergie
Optimiser
l’orientation
Capter les apports solaires
Stocker l’énergie
Optimiser la compacité du bâti
Supprimer les ponts thermiques
Isoler l’enveloppe
Étanchéifier
à l’air
Se protéger des vents dominants
Utiliser les énergies renouvelables
Installer un système de chauffage performent
Récupérer l’énergie de la ventilation
Adopter un comportement sobre
AC Séquence 5 « Une question de confort »
Recherche de solutions
Notes: Les solutions proposées par les élèves peuvent être classées dans trois catégories :
Favoriser les apports passifs
Minimiser les déperditions
Utiliser rationnellement l‘énergie
A chacune de ces catégories correspondent des solutions qualifiées de « passives » ou « actives ».

## Slide 22
Restitution
AC Séquence 5 « Une question de confort »
Centres d’Intérêts
L’énergie
dans l’habitat
Thème
Connaissances
Confort intérieur
Notions de thermique
Calcul R paroi
Profil températures
Conception BBC
Notes: L’inventaire de ces solutions conduit naturellement au concept de Bâtiment Basse Consommation.
Les outils utiles à l’évaluation des performances thermiques sont mis en place:
- 1 FC concernant les notions de thermique
- FM calcul R paroi, profil de t° et confort intérieur

## Slide 23
Stocker l’énergie
Minimiser les déperditions
Favoriser les apports passifs
Utiliser rationnellement l’énergie
Maîtriser notre consommation d’énergie
Optimiser
l’orientation
Supprimer les ponts thermiques
Capter les apports solaires
Optimiser la compacité du bâti
Isoler l’enveloppe
Étanchéifier
à l’air
Se protéger des vents dominants
Utiliser les énergies renouvelables
Installer un système de chauffage performent
Récupérer l’énergie de la ventilation
Adopter un comportement sobre
AC Séquence 5 « Une question de confort »
Connaissances visées
Notes: Les connaissances visées lors de la séquence concernent :
- le stockage de l’énergie,
- l’isolation de l’enveloppe
- la suppression des ponts thermiques
- la récupération de l’énergie de la ventilation.

## Slide 24
AC Séquence 5 « Une question de confort »
Maquette de base
« Bâtiment existant »
Système de chauffe
« Bâtiment rénové »
Isolation
VMC
Maquette 1/20ème
+ Aménagements
possibles
Notes: Le matériel mis à disposition pour les activités sont :
1 – la maquette à l’échelle 1/20ème de l’habitation existante instrumentée.
2_ les aménagements optionnels : isolation intérieure et extérieure +VMC

## Slide 25
AC Séquence 5 « Une question de confort »
Constantes
Volume intérieur
Puissance de chauffe
Variable
Enveloppe
Témoin
Sans isolation
Isolation répartie
Isolation intérieure
Isolation extérieure
Isolation intérieure Refends
Les « enceintes thermiques »
Protocole d’essai
Notes: Mais aussi des enceintes thermiques :
Une enceinte témoin sans isolation
4 enceintes présentant les 3 grands principes d’isolation

## Slide 26
AC Séquence 5 « Une question de confort »
Matériel d’acquisition de données
Notes: L’acquisition de données est assurée par le matériel NI reçu en dotation et associé au logiciel Labview. Avec mon collègue d’ITEC qui avait eu le formation, nous avons découvert ce matériel et un protocole d’installation et de programmation a été développé par nos soins, il sera disponible avec le pack.

## Slide 27
AC Séquence 5 « Une question de confort »
Activité 1 & 2: Comment atteindre une température intérieure confortable et maîtriser la consommation d’énergie?
Les solutions d’isolation
Les isolants
Les entrepreneurs ont conseillé aux acheteurs de la maison d’isoler les murs. Ils se demandent maintenant si le choix de l’isolant, sa position dans la paroi influence la consommation énergétique et donnera la même sensation de confort.
Notes: découvrent les différentes solutions d’isolation des parois verticales (Extérieure, intérieure et répartie) Puis au travers d’une recherche prennent connaissances des isolants classiques et écologiques.

## Slide 28
AC Séquence 5 « Une question de confort »
Activité 1 & 2: Comment atteindre une température intérieure confortable et maîtriser la consommation d’énergie?
Protocole d’essais
Isolation
et
Consommation d’énergie
Notes: A travers différents essais sur les enceintes, les élèves évalueront l’influence de l’isolation sur la consommation énergétique en interprétant les courbes acquises.

## Slide 29
AC Séquence 5 « Une question de confort »
Activité 1 & 2: Comment atteindre une température intérieure confortable et maîtriser la consommation d’énergie?
Isolation
et
Confort thermique
Notes: Pour chaque solution d’isolation, les élèves doivent déterminer par le calcul, les températures superficielles intérieures, déduire la température résultante et analyser l’influence de l’isolation sur le confort thermique. En effet la mise en œuvre d’une isolation permet d’éliminer la sensation de paroi froide => augmenter la sensation de confort pour une température ambiante égale.

## Slide 30
AC Séquence 5 « Une question de confort »
Activité 3 : Les déperditions thermiques
Constat
Épave thermique
RT 2005
RT 2012
?
Vu en ETT
Notes: Suite à l’activité effectuée en ET, les élèves sont capables d’utiliser de manière autonome la caméra thermique.
Dans un premier temps, un constat est réalisé. L’image thermique de l’habitation existante est comparée à des images d’habitats correspondant aux catégories suivantes :
Épave thermique
- RT2005
- RT2012

## Slide 31
AC Séquence 5 « Une question de confort »
Activité 3 : Les déperditions thermiques
Témoin
Sans isolation
Isolation extérieure
Isolation répartie
Refends
Déperditions thermiques et ISOLATION
Notes: Les photographies thermiques des enceintes permettront de visualiser les différentes déperditions énergétiques et d’analyser leurs causes.

## Slide 32
AC Séquence 5 « Une question de confort »
Point particulier
Les ponts thermiques
Activité 3 : Les déperditions thermiques
Notes: Enfin un zoom est effectué sur les ponts thermiques liés aux modes constructifs.

## Slide 33
AC Séquence 5 « Une question de confort »
Activité 4 : Inertie thermique d’un bâtiment
Les entrepreneurs ont conseillé aux acheteurs de la maison d’isoler les murs. Ils se demandent maintenant si le choix de l’isolant, sa position dans la paroi influence la consommation énergétique et donnera la même sensation de confort.
Notes: Chaque élève du groupe s’approprie le problème, découvre les différentes solutions d’isolation des parois verticales (Extérieure, intérieure et répartie) et réalise une recherche concernant les capacités thermiques à appliquer élément par élément.

## Slide 34
AC Séquence 5 « Une question de confort »
Activité 4 : Inertie thermique d’un bâtiment
Protocole d’essais
Notes: A travers différents essais sur les enceintes suivant un protocole , les élèves évalueront l’influence de la position de l’isolant sur l’efficacité en interprétant et comparant les courbes acquises.

## Slide 35
AC Séquence 5 « Une question de confort »
Activité 5 : Comment assurer le confort respiratoire tout en maîtrisant la consommation d’énergie?
Pourquoi ventiler?
Comment ventiler?
Simple flux
Double flux
Notes: Dans un premier temps, il s’agit de comprendre la nécessité de ventiler etde prendre connaissance des solutions de ventilation adaptables à l’habitat.

## Slide 36
AC Séquence 5 « Une question de confort »
Activité 5 : Comment assurer le confort respiratoire tout en maîtrisant la consommation d’énergie?
Quelle influence sur l’efficacité énergétique?
Ventilateur ASUS
Notes: La maquette est équipée d’un système de ventilation simple flux réalisé avec un ventilateur d’ordinateur portable.
A travers différents essais sur la maquette de l’habitat existant et rénové suivant un protocole , les élèves évalueront l’influence de la VMC sur l’efficacité énergétique en interprétant et comparant les courbes acquises en et hors fonctionnement.

## Slide 37
AC Séquence 5 « Une question de confort »
Pour aller plus loin…
Comportement sobre
Bien utiliser les équipements
Comportement des utilisateurs
Préserver la qualité de l’enveloppe
Notes: Le groupe le plus rapide pourra étudier l’importance du comportement humain. En effet, il peut ruiner tous les efforts et investissements.

## Slide 38
AC Séquence 5 « Une question de confort »
Restitution
RÉSOLUTION de PROBLÈME TECHNIQUE
Activité 5
VMC et efficacité énergétique
Activité 3
Les déperditions thermiques
Activité 1
Isolation et efficacité énergétique
Activité 2
Isolation et efficacité énergétique
Activité 4
Inertie thermique
Une question de confort !
Quels matériaux et équipements choisir…
…pour améliorer l’efficacité énergétique?
Restitution
Chaque groupe d’élèves restitue les résultats de leur travail.
Notes: Il est impératif que chaque activité finalisée, les élèves restituent leur travail devant l’ensemble du groupe classe.

## Slide 39
AC Séquence 5 « Une question de confort »
Restitution
Activité 3
Diaporama
Article
rapport
Activité 1 & 2
Propositions de solutions
Notes: La formalisation, comme il a été dit auparavant s’effectue selon leur choix sous forme de diaporama, article, rapport…
A cette étape, les élèves proposent des solutions de rénovation au couple propriétaire du bâtiment.

## Slide 40
AC Séquence 5 « Une question de confort »
Structuration des connaissances
Fiche connaissances
FC
Efficacité thermique du bâti
Notes: La structuration des connaissances porte sur l’ensemble des données acquises lors des activités. La FC Efficacité thermique du bâti est le point de convergence de toutes les restitutions.

## Slide 41
AC Séquence 5 « Une question de confort »
Structuration des connaissances
Fiches méthodes - TD
TD dimensionnement matériau isolant
Cheminement application RT liée au bâti existant
organigramme RT 2012_constructions neuves
organigramme RT 2012 rénovation
Notes: Un Td est proposé pour dimensionner élément par élément, les isolants retenus par les élèves.

## Slide 42
AC Séquence 5 « Une question de confort »
Évaluation
Notes: L’évaluation permet valider l’acquisition des compétences de la séquence.

## Slide 43
Séquence « L’énergie dans l’habitat »
ET
Lancement
« Des idées lumineuses »
Séquence « L’énergie dans l’habitat »
AC
« Une question de confort »
Projet
Micro-crèche
AC
« Extension d’un bâtiment »
AC Projet Micro-crèche
L’énergie
dans l’habitat
Thème
Centres d’Intérêts
Notes: Un groupe de terminale travaillera sur un projet de changement d’usage de cette habitation réhabilitée.

## Slide 44
POUR ME NOURRIR
POUR ME LOGER
POUR COMMUNIQUER
POUR ME CHAUFFER
POUR ME DEPLACER
POUR ME PRODUIRE DE L’ENERGIE
POUR M’ECLAIRER
JE RECYCLERAI
En me facilitant la vie tout en améliorant mon confort
Avec une logique de limitation de l’impact sur l’environnement
Notes: L’idée du projet : En France on évalue à 400 000 le nombre de places manquantes en crèche. Les communes tentent de répondre à ce besoin à moindre coût.

## Slide 45
1950
Habitation
Aujourd’hui
Micro-crèche
Bâtiment Basse Consommation
« épave thermique »
2008
Habitation
Conforme RT 2005
AC Projet : Réhabilitation & extension Micro-crèche
Notes: Le couple décide de revendre cette habitation rénovée. La commune exerce son droit de préemption en vue d’y installer une micro crèche pour pallier au besoin des habitants.

## Slide 46
Notes: Ce projet a été mis en place cette année. L’enjeu est d’accueillir un groupe de 9 enfants de 0 à 3 ans. La problématique consiste de modifier l’usage d’une habitation en crèche à moindre coût et dans le respect des normes.

## Slide 47
Épreuve terminale de soutenance individuelle
Phasage générique
Besoin
Avant-projet
Projet détaillé
Maquette & prototype
Tests & validation
Restitution
Conception préliminaire
Tests & Validation
Maquettage ou prototypage
Conception détaillée, simulation
70h
Étude de faisabilité
Idée, besoin et définition du projet
Phase 1
Planification des tâches / équipe
Notes: Le listing des tâches pour chaque membre du groupe dans les 70h de projet est établi et remis aux élèves.

## Slide 48
Épreuve terminale de soutenance individuelle
Phasage générique
Besoin
Avant-projet
Projet détaillé
Maquette & prototype
Tests & validation
Restitution
Conception préliminaire
Tests & Validation
Maquettage ou prototypage
Conception détaillée, simulation
70h
Étude de faisabilité
Idée, besoin et définition du projet
Phase 1
Expression du besoin – Missions (SysML)
Notes: En amont, le cdc au format SysML a été construit sous magicdraw. Le point de départ étant la rédaction de l’expression du besoin initial du point de vue du client, sans technicité apparente. Ceci permet de dégager les missions principales du système :
Améliorer le service public de la commune,
Et garantir un accueil de qualité des enfants par un personnel qualifié.

## Slide 49
Épreuve terminale de soutenance individuelle
Phasage générique
Besoin
Avant-projet
Projet détaillé
Maquette & prototype
Tests & validation
Restitution
Conception préliminaire
Tests & Validation
Maquettage ou prototypage
Conception détaillée, simulation
70h
Étude de faisabilité
Idée, besoin et définition du projet
Phase 1
Cahier des charges
Notes: Le diagramme de contexte intègre tous les acteurs concernés. A noter que la structure de la micro-crèche est constituée du bâtiment et du personnel qualifié qui sont indissociables dans le cas d’utilisation.

## Slide 50
Épreuve terminale de soutenance individuelle
Phasage générique
Besoin
Avant-projet
Projet détaillé
Maquette & prototype
Tests & validation
Restitution
Conception préliminaire
Tests & Validation
Maquettage ou prototypage
Conception détaillée, simulation
70h
Étude de faisabilité
Idée, besoin et définition du projet
Phase 1
Besoins des parties prenantes
Cahier des charges finalisé
professeur
Notes: Le diagramme des parties prenantes permet de définir les contraintes et performances spécifiques au projet.

## Slide 51
Épreuve terminale de soutenance individuelle
Phasage générique
Besoin
Avant-projet
Projet détaillé
Maquette & prototype
Tests & validation
Restitution
Conception préliminaire
Tests & Validation
Maquettage ou prototypage
Conception détaillée, simulation
70h
Étude de faisabilité
Idée, besoin et définition du projet
Phase 1
Planification des tâches - équipe
Planning GANTT du 07/01/2014 au 06/06/2014
Planning GANTT mensuel
Carte mentale générale
Notes: Les élèves planifient les tâches générales du projet, ils utilisent le logiciel Mindview afin de définir une carte mentale générale et un planning de gantt :
lister les tâches à réaliser pour mener à bien le projet dans son ensemble,
évaluer la durée de chaque tâche,
proposer une répartition des tâches au sein du groupe.

## Slide 52
Épreuve terminale de soutenance individuelle
Phasage générique
Besoin
Avant-projet
Projet détaillé
Maquette & prototype
Tests & validation
Restitution
Conception préliminaire
Tests & Validation
Maquettage ou prototypage
Conception détaillée, simulation
70h
Étude de faisabilité
Idée, besoin et définition du projet
Phase 1
Planification des tâches - individuelle
Fonction filtre: choix de l’élève
La carte mentale de l’élève s’affiche
Gantt associé à l’élève
Notes: Chaque élève doit planifier son travail personnel dans ce cadre.

## Slide 53
Épreuve terminale de soutenance individuelle
Phasage générique
Besoin
Avant-projet
Projet détaillé
Maquette & prototype
Tests & validation
Restitution
Conception préliminaire
Tests & Validation
Maquettage ou prototypage
Conception détaillée, simulation
70h
Étude de faisabilité
Idée, besoin et définition du projet
Phase 1
Analyse de l’existant
Plan de situation
Vue en plan RdC
Notes: Les élèves disposent du dossier technique concernant l’habitation.

## Slide 54
Épreuve terminale de soutenance individuelle
Phasage générique
Besoin
Avant-projet
Projet détaillé
Maquette & prototype
Tests & validation
Restitution
Conception préliminaire
Tests & Validation
Maquettage ou prototypage
Conception détaillée, simulation
70h
Étude de faisabilité
Idée, besoin et définition du projet
Phase 1
Contraintes du projet
Plan Local d’Urbanisme
Cahier des Charges destiné aux porteurs de projet de création de micro-crèche
Notes: Ils disposent également du plan local d’urbanisme et d’un document ressource produit par la Commission Départementale de l’Accueil Du Jeune Enfant décrivant les exigences matérielles d’une micro crèche.

## Slide 55
Épreuve terminale de soutenance individuelle
Phasage générique
Besoin
Avant-projet
Projet détaillé
Maquette & prototype
Tests & validation
Restitution
Conception préliminaire
Tests & Validation
Maquettage ou prototypage
Conception détaillée, simulation
70h
Étude de faisabilité
Idée, besoin et définition du projet
Phase 1
Faisabilité
Extension ?
Extension ?
Extension ?
Notes: Ils peuvent dès lors vérifier la faisabilité du projet. En effet, la surface plancher est insuffisante, une extension est nécessaire. La surface permet plusieurs solutions.

## Slide 56
Épreuve terminale de soutenance individuelle
Phasage générique
Besoin
Avant-projet
Projet détaillé
Maquette & prototype
Tests & validation
Restitution
Conception préliminaire
Tests & Validation
Maquettage ou prototypage
Conception détaillée, simulation
70h
Étude de faisabilité
Idée, besoin et définition du projet
Phase 2
Apports en cours de projet
Visites
Société ETRA à Calais
Ossature métallique, hôtel d’entreprise R+1.
Notes: En consolidation, des connaissances acquises en première sur les structures porteuses, des visites ont été organisées dans diverses entreprises et chantiers du calaisis.
Ici la société ETRA spécialisée dans la structure métallique de bâtiments bureaux R+1 et supermarché.

## Slide 57
Épreuve terminale de soutenance individuelle
Phasage générique
Besoin
Avant-projet
Projet détaillé
Maquette & prototype
Tests & validation
Restitution
Conception préliminaire
Tests & Validation
Maquettage ou prototypage
Conception détaillée, simulation
70h
Étude de faisabilité
Idée, besoin et définition du projet
Phase 2
Apports en cours de projet
Ossature bois, maison particulière
Visites
Société Charlitt à Guines
Notes: Ici la société Charlitt réalisent des constructions en ossature bois.

## Slide 58
Épreuve terminale de soutenance individuelle
Phasage générique
Besoin
Avant-projet
Projet détaillé
Maquette & prototype
Tests & validation
Restitution
Conception préliminaire
Tests & Validation
Maquettage ou prototypage
Conception détaillée, simulation
70h
Étude de faisabilité
Idée, besoin et définition du projet
Phase 2
Apports en cours de projet
Ossature béton,
Chantier CCAS à Calais
Visites
Société Eiffage
Notes: Le chantier des bureaux de la Caisse Centrale d’Activités Sociales en béton armé réalisé par la société Eiffage construction.

## Slide 59
Épreuve terminale de soutenance individuelle
Phasage générique
Besoin
Avant-projet
Projet détaillé
Maquette & prototype
Tests & validation
Restitution
Conception préliminaire
Tests & Validation
Maquettage ou prototypage
Conception détaillée, simulation
70h
Étude de faisabilité
Idée, besoin et définition du projet
Phase 2
Les tâches
Pour chaque tâche, il y a autant de solutions que d’élèves dans le groupe.
Notes: La conception préliminaire permet une démarche de créativité des élèves tout d’abord pour l’implantation de l’extension puis pour sa forme.

## Slide 60
Épreuve terminale de soutenance individuelle
Phasage générique
Besoin
Avant-projet
Projet détaillé
Maquette & prototype
Tests & validation
Restitution
Conception préliminaire
Tests & Validation
Maquettage ou prototypage
Conception détaillée, simulation
70h
Étude de faisabilité
Idée, besoin et définition du projet
Phase 2
Conception architecturale
Notes: Chaque élève propose une solution d’implantation de l’extension. Elle comprends une perspective, une vue en plan et divers croquis.

## Slide 61
Épreuve terminale de soutenance individuelle
Phasage générique
Besoin
Avant-projet
Projet détaillé
Maquette & prototype
Tests & validation
Restitution
Conception préliminaire
Tests & Validation
Maquettage ou prototypage
Conception détaillée, simulation
70h
Étude de faisabilité
Idée, besoin et définition du projet
Phase 2
Conception architecturale
Quels sont les critères du cahier des charges à évaluer pour valider une solution?
Exemple de tableau de choix
Notes: Les propositions sont confrontées lors d’une revue de projet intermédiaire. Une solution est dégagée selon des critères adaptés.

## Slide 62
Épreuve terminale de soutenance individuelle
Phasage générique
Besoin
Avant-projet
Projet détaillé
Maquette & prototype
Tests & validation
Restitution
Conception préliminaire
Tests & Validation
Maquettage ou prototypage
Conception détaillée, simulation
70h
Étude de faisabilité
Idée, besoin et définition du projet
Phase 2
Conception architecturale – Emplacement retenu
Notes: Ici l’extension sera réalisée en semi cour. Principalment, cette solution permet la meilleure compacité et de limiter le coût de construction.

## Slide 63
Épreuve terminale de soutenance individuelle
Phasage générique
Besoin
Avant-projet
Projet détaillé
Maquette & prototype
Tests & validation
Restitution
Conception préliminaire
Tests & Validation
Maquettage ou prototypage
Conception détaillée, simulation
70h
Étude de faisabilité
Idée, besoin et définition du projet
Phase 2
Conception architecturale - Définition du volume
Démarche de créativité
Notes: Sur cette base, dans une démarche de créativité, les élèves envisagent différentes formes pour l’extension.

## Slide 64
Épreuve terminale de soutenance individuelle
Phasage générique
Besoin
Avant-projet
Projet détaillé
Maquette & prototype
Tests & validation
Restitution
Conception préliminaire
Tests & Validation
Maquettage ou prototypage
Conception détaillée, simulation
70h
Étude de faisabilité
Idée, besoin et définition du projet
Phase 2
Conception architecturale - Définition du volume
Quels sont les critères du cahier des charges à évaluer pour valider une solution?
Notes: Les propositions sont confrontées, une forme est retenue selon des critères adaptés.
Les élèves ont finalement opté pour une extension cubique simple.

## Slide 65
Épreuve terminale de soutenance individuelle
Phasage générique
Besoin
Avant-projet
Projet détaillé
Maquette & prototype
Tests & validation
Restitution
Conception préliminaire
Tests & Validation
Maquettage ou prototypage
Conception détaillée, simulation
70h
Étude de faisabilité
Idée, besoin et définition du projet
Phase 2
Conception de l’enveloppe à la DPE
Constituants des parois
Notes: Pour la conception de l’enveloppe et conformément à ce qui a été vu lors de la séquence « l’énergie dans l’habitat ». Les élèves doivent proposer des solutions pour :
Favoriser les apports passifs
Minimiser les déperditions
Utiliser rationnellement l‘énergie

## Slide 66
Épreuve terminale de soutenance individuelle
Phasage générique
Besoin
Avant-projet
Projet détaillé
Maquette & prototype
Tests & validation
Restitution
Conception préliminaire
Tests & Validation
Maquettage ou prototypage
Conception détaillée, simulation
70h
Étude de faisabilité
Idée, besoin et définition du projet
Phase 3
Conception de l’enveloppe - DPE
1- Création du volume
2- Importation du volume dans Archiwizard
3- Paramétrage général
- Orientation
- Localisation
4- Paramétrage des matériaux
Notes: Pour la conception de l’enveloppe, il s’agit tout d’abord de créer le volume sous sketchup, de l’importer dans Archiwizard, de réaliser le paramétrage général (orientation & localisation). Puis de réaliser le paramétrage des matériaux.

## Slide 67
Épreuve terminale de soutenance individuelle
Phasage générique
Besoin
Avant-projet
Projet détaillé
Maquette & prototype
Tests & validation
Restitution
Conception préliminaire
Tests & Validation
Maquettage ou prototypage
Conception détaillée, simulation
70h
Étude de faisabilité
Idée, besoin et définition du projet
Phase 3
4,1 - Toiture
Plancher bas
CHOIX OSSATURE BOIS
Énergie grise
Rapidité d’exécution
Surface habitable
Conception de l’enveloppe à la DPE
BBM + isolant
Ossature bois
Béton cellulaire
4,2 – Parois verticales
Bbio = 68,2 < 80
TIC = 19,2°C
Cep = 68,5 < 96 Kwhep/(m².an)
5 – Simulation
Notes: La toiture et le plancher seront identiques pour les trois solutions. Les élèves doivent paramétrer en fonction de matériaux réellement mis en œuvre actuellement.
Pour les parois verticales, différentes propositions peuvent être étudiées. Par exemple : structure béton cellulaire, structure BBm ou ossature bois.
La simulation permet de valider les critères de la RT2012 pour chacune des solutions.
A performance thermique comparable, l’ossature bois est plus intéressante en terme de facilité et rapidité d’exécution, de consommation d’énergie grise et d’emprise au sol [meilleure surface plancher (aux nus des murs intérieurs ,la surface est dans ce cas plus grande)].

## Slide 68
Épreuve terminale de soutenance individuelle
Phasage générique
Besoin
Avant-projet
Projet détaillé
Maquette & prototype
Tests & validation
Restitution
Conception préliminaire
Tests & Validation
Maquettage ou prototypage
Conception détaillée, simulation
70h
Étude de faisabilité
Idée, besoin et définition du projet
Phase 3
Conception de l’enveloppe à la DPE
Notes: La solution retenue montre que les critères de la RT 2012 sont atteints.

## Slide 69
Épreuve terminale de soutenance individuelle
Phasage générique
Besoin
Avant-projet
Projet détaillé
Maquette & prototype
Tests & validation
Restitution
Conception préliminaire
Tests & Validation
Maquettage ou prototypage
Conception détaillée, simulation
70h
Étude de faisabilité
Idée, besoin et définition du projet
Phase 3
Conception de l’enveloppe à la DPE
Toiture (bac acier)
Plancher bas (dallage)
Paroi verticale (bois)
Solutions technologiques
Notes: Les solutions technologiques et matériaux sont maintenant définis. Il faut dimensionner chaque élément.

## Slide 70
Épreuve terminale de soutenance individuelle
Phasage générique
Besoin
Avant-projet
Projet détaillé
Maquette & prototype
Tests & validation
Restitution
Conception préliminaire
Tests & Validation
Maquettage ou prototypage
Conception détaillée, simulation
70h
Étude de faisabilité
Idée, besoin et définition du projet
Phase 3
Calcul de la structure porteuse
Modélisation de l’extension sous solidworks
Notes: L’extension est modélisée sous solidworks. Son comportement est simulé pour vérifier les contraintes et déformations.

## Slide 71
Épreuve terminale de soutenance individuelle
Phasage générique
Besoin
Avant-projet
Projet détaillé
Maquette & prototype
Tests & validation
Restitution
Conception préliminaire
Tests & Validation
Maquettage ou prototypage
Conception détaillée, simulation
70h
Étude de faisabilité
Idée, besoin et définition du projet
Phase 3
Calcul de la structure porteuse
Coupe verticale
Présentation
La descente de charge est décomposée en 3 études :
Étude de la poutre métallique.
Étude de la semelle isolée sous un poteau.
Étude de la semelle filante sous le mur de façade.
Notes: La descente de charge est décomposée en 3 études :
Étude de la poutre métallique.
Étude de la semelle isolée sous un poteau.
Étude de la semelle filante sous le mur de façade.

## Slide 72
Épreuve terminale de soutenance individuelle
Phasage générique
Besoin
Avant-projet
Projet détaillé
Maquette & prototype
Tests & validation
Restitution
Conception préliminaire
Tests & Validation
Maquettage ou prototypage
Conception détaillée, simulation
70h
Étude de faisabilité
Idée, besoin et définition du projet
Phase 3
Calcul de la structure porteuse – poutre IPN
Descente de charge sur la poutre métallique.
La charge linéique prise en compte est de : q = 17840 N/ml.
Vérification de la contrainte maximale sous solidworks
Notes: La descente de charges a été réalisée conformément aux normes en vigueur. La poutre et son chargement sont modélisés sous solidworks, un visuel apparait. La contrainte maximale est relevée est comparée à la contrainte autorisée.

## Slide 73
Épreuve terminale de soutenance individuelle
Phasage générique
Besoin
Avant-projet
Projet détaillé
Maquette & prototype
Tests & validation
Restitution
Conception préliminaire
Tests & Validation
Maquettage ou prototypage
Conception détaillée, simulation
70h
Étude de faisabilité
Idée, besoin et définition du projet
Phase 3
Calcul de la structure porteuse
Vérification de la déformation maximale sous solidworks
Solution validée
Notes: On applique la même démarche pour la vérification de la flèche.
La solution est validée

## Slide 74
Épreuve terminale de soutenance individuelle
Phasage générique
Besoin
Avant-projet
Projet détaillé
Maquette & prototype
Tests & validation
Restitution
Conception préliminaire
Tests & Validation
Maquettage ou prototypage
Conception détaillée, simulation
70h
Étude de faisabilité
Idée, besoin et définition du projet
Phase 3
Calcul de la structure porteuse
Vérification de la contrainte de compression (poteau)
Données de départ :
La masse volumique du béton est de : μ béton = 2500 kg/m3.
La contrainte admissible du béton est de : σ béton = 25 MPa.
Chaque poteau a les dimensions suivantes : 200 x 200 x 3600 mm.
(2900 mm hors sol et 700 mm dans la terre pour atteindre la profondeur hors gel).
Calculs :
Poids propre du poteau est de : P poteau = 3600 N.
Charge en pied de poteau = 4800 + 3600 = 8400 N.
Section minimale du poteau = F / p = 8400 / 25 = 336 mm².
Dimensionnement minimal du poteau = 336 = 18,33 mm.
S réelle = 200 x 200 = 40000 mm².
Solution validée
Notes: La première étape pour le dimensionnement de la semelle isolée est le calcul de la charge en pied de poteau.

## Slide 75
Épreuve terminale de soutenance individuelle
Phasage générique
Besoin
Avant-projet
Projet détaillé
Maquette & prototype
Tests & validation
Restitution
Conception préliminaire
Tests & Validation
Maquettage ou prototypage
Conception détaillée, simulation
70h
Étude de faisabilité
Idée, besoin et définition du projet
Phase 3
Calcul de la structure porteuse
Conclusions :
Le poteau est surdimensionné mais conforme aux préconisations des eurocodes.
Notes: Les charges sont faibles, la simulation met en évidence que les dimensions minimales suffisent.

## Slide 76
Épreuve terminale de soutenance individuelle
Phasage générique
Besoin
Avant-projet
Projet détaillé
Maquette & prototype
Tests & validation
Restitution
Conception préliminaire
Tests & Validation
Maquettage ou prototypage
Conception détaillée, simulation
70h
Étude de faisabilité
Idée, besoin et définition du projet
Phase 3
Pourcentage surface vitrée : 1/6 surface opaque conformément RT 2012
Étude 1
1 lanterneau
2 portes vitrées
2 fenêtres
Confort visuel – éclairage naturel
Notes: Dans un premier temps l’élève chargé de cette étude, implante une surface vitrée correspondant à 1/6 des surfaces opaques conformément à la RT.
L’objectif est d’éclairer la pièce en recourant le moins possible à l’éclairage artificiel. L’éclairement doit être de 400 Lux.

## Slide 77
Épreuve terminale de soutenance individuelle
Phasage générique
Besoin
Avant-projet
Projet détaillé
Maquette & prototype
Tests & validation
Restitution
Conception préliminaire
Tests & Validation
Maquettage ou prototypage
Conception détaillée, simulation
70h
Étude de faisabilité
Idée, besoin et définition du projet
Phase 3
Étude 2
Portes à demi-vitrées
4 impostes
Confort visuel – éclairage naturel
Pourcentage surface vitrée : 1/6 surface opaque conformément RT 2012
Notes: Le recours aux impostes permet d’améliorer l’éclairement à surface vitrée égale.

## Slide 78
Épreuve terminale de soutenance individuelle
Phasage générique
Besoin
Avant-projet
Projet détaillé
Maquette & prototype
Tests & validation
Restitution
Conception préliminaire
Tests & Validation
Maquettage ou prototypage
Conception détaillée, simulation
70h
Étude de faisabilité
Idée, besoin et définition du projet
Phase 3
Étude 3
Fenêtres aux angles
Confort visuel – éclairage naturel
Pourcentage surface vitrée : 1/6 surface opaque conformément RT 2012
Notes: Le décalage des fenêtres vers les angles permet également d’améliore l’éclairement à surface vitrée égale.
Techniquement, cette solution est la plus performante….

## Slide 79
Épreuve terminale de soutenance individuelle
Phasage générique
Besoin
Avant-projet
Projet détaillé
Maquette & prototype
Tests & validation
Restitution
Conception préliminaire
Tests & Validation
Maquettage ou prototypage
Conception détaillée, simulation
70h
Étude de faisabilité
Idée, besoin et définition du projet
Phase 3
Confort visuel – éclairage artificiel
Étude 4
Éclairage artificiel
Champ circulaire
Notes: L’élève a mis en place un champ de luminaires circulaire qui permet d’atteindre l’objectif des 400 lux.

## Slide 80
Épreuve terminale de soutenance individuelle
Phasage générique
Besoin
Avant-projet
Projet détaillé
Maquette & prototype
Tests & validation
Restitution
Conception préliminaire
Tests & Validation
Maquettage ou prototypage
Conception détaillée, simulation
70h
Étude de faisabilité
Idée, besoin et définition du projet
Phase 3
Aménagement intérieur
Sweet home 3D
Maquette
Notes: L’aménagement intérieur sera étudié de manière à accueillir les enfants dans les meilleures dispositions cf diagramme des missions.
Le logiciel sweet home 3D permettra de réaliser des projets d’aménagement intérieur et pourquoi ne pas les maquettiser aussi en dehors du temps!!!

## Slide 81
Épreuve terminale de soutenance individuelle
Phasage générique
Besoin
Avant-projet
Projet détaillé
Maquette & prototype
Tests & validation
Restitution
Conception préliminaire
Tests & Validation
Maquettage ou prototypage
Conception détaillée, simulation
70h
Étude de faisabilité
Idée, besoin et définition du projet
Phase 3
Maquette virtuelle du projet
Visuel
Notes: Tous les éléments permettent alors de réaliser la maquette virtuelle existant +extension intégrée.

## Slide 82
Épreuve terminale de soutenance individuelle
Phasage générique
Besoin
Avant-projet
Projet détaillé
Maquette & prototype
Tests & validation
Restitution
Conception préliminaire
Tests & Validation
Maquettage ou prototypage
Conception détaillée, simulation
70h
Étude de faisabilité
Idée, besoin et définition du projet
Phase 3
Maquette réelle du projet
Préparation des éléments
Il reste du temps….
… à la pause texto.
Notes: Les 70heures sont écoulées ou pratiquement écoulées. Les élèves profitent du temps restant pour réaliser la maquette réelle du projet.

## Slide 83
Épreuve terminale de soutenance individuelle
Phasage générique
Besoin
Avant-projet
Projet détaillé
Maquette & prototype
Tests & validation
Restitution
Conception préliminaire
Tests & Validation
Maquettage ou prototypage
Conception détaillée, simulation
70h
Étude de faisabilité
Idée, besoin et définition du projet
Phase 3
Maquette réelle du projet
Intégration de l’extension sur la maquette existante
Avantages de la maquettisation réelle :
Motivation des élèves,
Visualisation à l’échelle du projet,
Utilisation des moyens techniques actuels de prototypage,
Intérêt pour les mal voyants.
Notes: La maquette est finalisée elle est intégrée à la maquette existante.

## Slide 84
Épreuve terminale de soutenance individuelle
Phasage générique
Besoin
Avant-projet
Projet détaillé
Maquette & prototype
Tests & validation
Restitution
Conception préliminaire
Tests & Validation
Maquettage ou prototypage
Conception détaillée, simulation
70h
Étude de faisabilité
Idée, besoin et définition du projet
Phase 3
Comparatif entre les maquettes réelle et virtuelle
Maquette réelle du projet
Le plaisir de l’aboutissement
Notes: Comparatif entre les maquettes réelle et virtuelle.

## Slide 85
Épreuve terminale de soutenance individuelle
Phasage générique
Besoin
Avant-projet
Projet détaillé
Maquette & prototype
Tests & validation
Restitution
Conception préliminaire
Tests & Validation
Maquettage ou prototypage
Conception détaillée, simulation
70h
Étude de faisabilité
Idée, besoin et définition du projet
Phase 3
Prototypage 3D
De la conception à l’impression 3D
Lien avec nos amis de l’ITEC
Notes: Comme nous aimons nos camarades d’ITEC, pour les éléments particuliers ou compliqués, les élèves peuvent avoir recours à l’imprimante 3D dans la zone de prototypage ITEC.

## Slide 86
Épreuve terminale de soutenance individuelle
Phasage générique
Besoin
Avant-projet
Projet détaillé
Maquette & prototype
Tests & validation
Restitution
Conception préliminaire
Tests & Validation
Maquettage ou prototypage
Conception détaillée, simulation
70h
Étude de faisabilité
Idée, besoin et définition du projet
Phase 3
Maquette réelle du projet
Intégration
Notes: Exemple d’intégration: façade en forme de vague.

## Slide 87
Épreuve terminale de soutenance individuelle
Phasage générique
Besoin
Avant-projet
Projet détaillé
Maquette & prototype
Tests & validation
Restitution
Conception préliminaire
Tests & Validation
Maquettage ou prototypage
Conception détaillée, simulation
70h
Étude de faisabilité
Idée, besoin et définition du projet
Phase 4
Conformité du projet au cahier des charges
Notes: Il est souhaitable que dans la démarche de projet, les élèves puissent intégrer les différents acteurs d’une construction. Pour cela, le dépôt de permis de construire en mairie est une sorte d’aboutissement. En situation réelle, les élèves préparent les dossiers CERFA puis vont déposer le dossier de permis de construire à la mairie. Jeu de rôle en accord avec la mairie de votre commune par exemple.

## Slide 88
Épreuve terminale de soutenance individuelle
Phasage générique
Besoin
Avant-projet
Projet détaillé
Maquette & prototype
Tests & validation
Restitution
Conception préliminaire
Tests & Validation
Maquettage ou prototypage
Conception détaillée, simulation
70h
Étude de faisabilité
Idée, besoin et définition du projet
Phase 4
Conformité du projet au cahier des charges
Notes: Et le projet existe vraiment mais on ne peut pas vous dire où….

## Slide 89
Épreuve terminale de soutenance individuelle
Phasage générique
Besoin
Avant-projet
Projet détaillé
Maquette & prototype
Tests & validation
Restitution
Conception préliminaire
Tests & Validation
Maquettage ou prototypage
Conception détaillée, simulation
70h
Étude de faisabilité
Idée, besoin et définition du projet
Épreuve orale terminale
Notes: Voici Nicolas Loire lors de sa soutenance de dossier….

## Slide 90
Épreuve terminale de soutenance individuelle
Phasage générique
Besoin
Avant-projet
Projet détaillé
Maquette & prototype
Tests & validation
Restitution
Conception préliminaire
Maquettage ou prototypage
Conception détaillée, simulation
70h
Étude de faisabilité
Idée, besoin et définition du projet
Exemple 1 : projet mené en SIN sur le même support
Tests & Validation
Notes: Le support investit dans les autres spécialités. Deux projets sont menés cette année en SIN. Le premier concerne la domotisation de la crèche.

## Slide 91
Épreuve terminale de soutenance individuelle
Phasage générique
Besoin
Avant-projet
Projet détaillé
Maquette & prototype
Tests & validation
Restitution
Conception préliminaire
Maquettage ou prototypage
Conception détaillée, simulation
70h
Étude de faisabilité
Idée, besoin et définition du projet
Exemple 2 : projet mené en SIN sur le même support
Tests & Validation
Notes: Le second concerne la sécurisation.

## Slide 92
Environ 130 €
Notes: Le LP du bâtiment N.NIEMEN et le lycée L de VINCI étant partenaires, j’ai rencontré M Lesniak qui a fait un devis pour fabriquer ces maquettes peintes. L’ossature complète coûte 130 €. Si vous êtes intéressés il faudra contacter M Lesniak pour commander 1 ou plusieurs maquettes et cela avant le mois de juin 2014 ,les fabrications seront réalisées et livrées pour fin 2014.Nous pouvons vous fournir le pupitre thermoformé, il vous restera a réaliser l’alimentation et la commande, la VMC, les isolants et le système électrique de chauffe

## Slide 93
Nous exprimons nos vifs remerciements auprès de
M.HELARD IPR IA STI2D
M.DURIEZ Chef de Travaux, lycée L de VINCI Calais.
Nous remercions aussi pour nous avoir accueillis volontiers dans leurs locaux :
M. SAILLY, PDG de la société ETRA
M.MARCQ et M.LAURIER, de la société EIFFAGE
M.MAILLET, PDG de la société CHARLITT
M.DUBUT, Maire de Coulogne et le personnel de mairie
Et M.FABRYKA, PDG de la société TAPPROD pour la réalisation du film.
Anne LOOCK Alain WATEL
Le groupe de travail « construction d’une séquence en AC » conduit par Mme Loock.
M. DATCHY, Professeur SII AC Lycée de L’Europe de Dunkerque
MM. MILON et LEPERCQ, Professeurs SII IM Lycée L. de Vinci Calais,
ainsi que M.BAUDE, agent technique.
M JAMROWZYK, Professeur SII AC Lycée Branly Boulogne/mer
Les élèves du groupe projet « crèche » session juin 2014 de terminale STI2D AC du lycée L de Vinci , qui de par leur sérieux se sont investis pleinement dans l’observation de leur projet pour ce séminaire. Professeur responsable M.WATEL
Notes: M. Hélard, notre inspecteur. M Duriez chef des travaux.
M. Datchy, Milon, Lepercq et Jamrowzyk, professeurs
M. Baude, agent technique
Les élèves du groupe crèche
Ainsi que les responsables d’entreprises
Et bien évidemment M. Dubut, maire de Coulogne.

## Slide 94
"Il n'existe pas de crise énergétique, de famine ou de crise environnementale. Il existe seulement une crise de l'ignorance." Richard Buckminster Fuller, architecte, ingénieur et futurologue américain
Merci de votre attention