## Slide 1: Projet d’architecture.
Présentation par Jordan POULAIN …
SOMMAIRE :
Présentation générale.
Cahier de charges.
Localisation.
Répartition du travail planification.
Premières idées.
Ma partie.
  Choix des matériaux
  Le système EUROMAC2
  Vérification des fondations.
Conclusion

## Slide 2: Présentation générale
Nous avons comme objectif de créer un nouvel espace d’accueil , car notre ancien bâtiment ne remplit plus son rôle . Le proviseur du lycée a demandé d’intégrer un garage à vélo, un local de stockage pour les containers à ordures ménagères, tout en respectant la politique du développement durable.
Problématique:
Il faudra prévoir l’utilisation d’énergie renouvelable à 100% pour le chauffage , l’éclairage du local surveillant , mais aussi un branchement pour le poste informatique et une connexion au réseau afin d’être relié au réseau du lycée. Nous aurons aussi besoin pour le garage, de branchement électrique pour les vélos à assistance ainsi que pour les scooters en utilisant une source d’énergie à 100% renouvelable, sans oublier l’alimentation en électricité du local à containers.

## Slide 3: Cahier des charges :
Dans ce cahier des charges, nous avons dû répondre à plusieurs objectifs.

## Slide 4: Localisation du projet.
Notre projet se réalisera près de l’entrée du lycée à l’emplacement même ou se situe l’ancien local à surveillant. Pour le choix de l’emplacement de notre bâtiment, nous avons pris soin de ne pas toucher à la végétation afin de préserver l’environnement.
Notes: Tu peux situer sur cette diapo le batiment A et préciser que la façade de ton bâtiment est orientée SUD en utilisant la rose des vents

## Slide 5: Répartition du travail.
Pour la suite du projet , il nous a été demandé de nous répartir le travail. Celui-ci a été divisé en quatre parties :
            Local à vélo.
            Bâtiment surveillant.
            Le local de stockage des containers à ordures.
            L’électricité (alimentation bâtiment surveillant, local à vélo et local de stockage des ordures).

## Slide 6: Gantt
Pour le suivi du projet, nous avons utilisé GANTT pour planifier notre travail.

## Slide 7: Choix d’idées différentes.
Présentation des différentes idées sous google sketchup .
Nous avons décidé pour notre projet de garder la proposition 4.
Idée 1
Idée 2
Idée 3
Idée 4

## Slide 8: Je vais vous parler plus précisément de ma partie le bâtiment des surveillants.

## Slide 9: Choix des matériaux.
Pour le début de mon projet, j’ai pensé à plusieurs types de réalisations possibles:
          Bâtiment en parpaing .
          Bâtiment en maxi brique
          Bâtiment en bois.
          Bâtiment EUROMAC.

## Slide 10: Pour mon bâtiment .
Pour les différentes façons de construire notre bâtiment ,nous avons pensé en premier pour du parpaing ou maxi briques+isolation, mais la mise en œuvre demande de la main du personnel qualifié et ne se justifie par pour un tel petit local, Pour le bâtiment en bois, j’ai pensé qu’il ne s’intégrait pas dans son environnement, le bâtiment A étant en béton crépi avec le pignon ouest recouvert d’ardoise. De plus le bois réclame un entretien très régulier.
Après quelques recherches, j’ai trouvé une toute nouvelle technologie novatrice qui répond très précisément à notre cahier des charges, d’un point de vue dépense énergétique, il s’agit du système EUROMAC 2.
Notes: Dire Pour mon bâtiment comment je suis arrivé au système euromac…….

## Slide 11: Le système euromac 2
Notes: Dire que le système euromac s’utilise du sous-sol jusqu’à la toiture les blocs et les autres éléments se manipulent avec une grande facilité

## Slide 12: AVANTAGES
Rapidité et facilité de mise en œuvre
Efficacité énergétique
Tous les modules s’imbriquent parfaitement pour éviter les ponts thermiques
Notes: Ce baratin il faut le dire en commentant cette diapo….. « Le système EUROMAC 2 est constitué principalement de face en polystyrène liées entre elles par des entretoises métalliques , ce système est innovant , il apporte une conductibilité thermique (U=0.11) qui est très lente, mais aussi une résistance qui est de R=8.7. Ce système permet une consommation de 15 KWH/M² par AN. L’électricité nécessaire sera fourni par l’éolienne. Nous pouvons dire qu’il s’agit d’un bâtiment passif. «

## Slide 13: Voici le plan de masse du batiment:
Pour les murs, je prendrai des les blocs d’épaisseur 45 cm.

## Slide 14: fondation et dalle.
Pour que notre bâtiment résiste, il faudra qu’il repose sur de bonnes fondations. elles devront être placées à – 70 cm pour la mise hors gelNormes Les dimensions sont calculées par rapport à la dimension de nos parpaings et de nos murs. Nos fondations aurons une largeur de 35 cm a fin d’accueillir un parpaing de 20 par 20 , pour récupérer le niveau du sol il nous faudra 3 tas de parpaings .

## Slide 15: Calcul:
Pour vérifier que nos fondations ne cèdent pas sous le poids du bâtiment nous allons réaliser le calcul de fondation surfacique.
Coupe de la dalle : matériaux utilisés pour le calcul de descente de charges.

## Slide 16: Pour la toiture:
Pour la toiture , j’ai décidé d’utiliser le système des murs et de la dalle : le système EUROMAC 2. Le gros avantage de celle-ci , elle remplace à elle seule les chevrons, l’isolation et le pare-vapeur.
L’autre avantage innovant , elle assure aussi une conductibilité thermique lente de U=0.17 et une résistance thermique de R=5.88.

## Slide 17: Vérification des fondations
Pour le calcul je vérifierai uniquement le pignon Ouest et la façade Nord car leurs opposés possèdent des ouvertures donc leurs fondations seront moins sollicitées.
Surfaces d’influence
Façade Nord
Pignon Ouest

## Slide 18: resultats
 | Toiture |  |  |  |  | Mur |  |  |  |  | Dalle rdc |  |  |  | 
 | Surface | nombre élt de toitures | Poids(6kg/ml) | neige (450N/m2) | Couverture tuile beton 45kg/m2 | surface | Nbre modules poids(4,2kg/mod) | volume béton poids | Parpaings | Nbre Poids(17kg/pce) | surface | vol béton poids | Poids hourdis | Poids total | Pression en daN/cm2
façade Nord | 8,41 | 7,39 | 970,28 | 3783,20 | 3711,31 | 15,00 | 50,00 | 2,40 | Surface | 42,00 | 7,90 | 0,79 | 397,31 | 89896,86 | 0,43
 |  |  |  |  |  |  | 2060,10 | 54151,20 | 4,20 | 7004,34 |  | 17819,13 |  |  | 
Pignon nord | 4,97 | 4,37 | 579,78 | 2237,81 | 2195,29 | 11,90 | 39,65 | 1,90 | 2,73 | 27,30 | 3,80 | 0,38 | 191,30 |  | 
 |  |  |  |  |  |  | 1633,66 | 42941,90 |  | 4552,82 |  | 8579,58 |  | 62912,13 | 0,46
On voit tous calculs effectués que c’est le pignon Nord le plus sollicité, mais que la pression au niveau des fondations est correcte car la pression admissible pour notre de type de terrain ( argile) est de 2,5 daN/mm2

## Slide 19: Fenêtres et porte.
Pour les fenêtres , j’ai décidé d’utiliser du triple vitrage pour une isolation optimale , pour la porte je vais mettre une baie vitrée de plus de 2 mètres de largeur pour respecter l’accès aux personnes à mobilité réduite. De plus , les fenêtres et la porte vitrées seront source de luminosité et limiteront la consommation excessive en électricité. Par contre pour la période été on envisagera soit de poser une casquette ou un store SOMFI.

## Slide 20: Conclusion ….

## Slide 21: Fin…