## Slide 1: 2- Circulation des données
Émetteurs et récepteurs sont identifiés,
le réseau se construit,
mais comment circulent les informations ?

## Slide 2: La trame Ethernet
Les informations qui circulent sur le réseau Ethernet sont regroupées par trames :
00 50 bf 4f 28 ca 00 d0 59 9c 2f 97 08 00 45 00
00 3c 00 c7 00 00 80 01 91 f6 c0 00 14 02 c0 00
14 01 08 00 36 5c 02 00 15 00 61 62 63 64 65 66
67 68 69 6a 6b 6c 6d 6e 6f 70 71 72 73 74 75 76
77 61 62 63 64 65 66 67 68 69

## Slide 3: La trame Ethernet
00 50 bf 4f 28 ca 00 d0 59 9c 2f 97 08 00 45 00
00 3c 00 c7 00 00 80 01 91 f6 c0 00 14 02 c0 00
14 01 08 00 36 5c 02 00 15 00 61 62 63 64 65 66
67 68 69 6a 6b 6c 6d 6e 6f 70 71 72 73 74 75 76
77 61 62 63 64 65 66 67 68 69
Les trames Ethernet respectent toutes la même structure.
Les 14 premiers octets constituent l’entête de la trame.
Tous les octets suivants (de 46 à 1500) sont les données véhiculées par la trame.

## Slide 4: La trame Ethernet
Entête
Adresse MAC
de destination
Adresse MAC
de la source
Protocole
Données
6 octets
6 octets
2 oct.
(46 à 1500 octets)
Entête Ethernet (14 octets)
Données encapsulées dans la trame Ethernet
00 50 bf 4f 28 ca 00 d0 59 9c 2f 97 08 00 45 00
00 3c 00 c7 00 00 80 01 91 f6 c0 00 14 02 c0 00
14 01 08 00 36 5c 02 00 15 00 61 62 63 64 65 66
67 68 69 6a 6b 6c 6d 6e 6f 70 71 72 73 74 75 76
77 61 62 63 64 65 66 67 68 69
00 50 bf 4f 28 ca
00 d0 59 9c 2f 97
08 00

## Slide 5: La trame Ethernet
Les données sont encapsulées dans la trame Ethernet.
Un ordinateur sur le réseau, par sa couche 2, se reconnaît s’il retrouve son adresse MAC dans l’entête.
Il récupère toute la trame.
Il extrait le paquet de données.
Le code de protocole (ici 08 00) lui indique vers quel protocole de la couche 3 les orienter.
00 50 bf 4f 28 ca 00 d0 59 9c 2f 97 08 00 45 00
00 3c 00 c7 00 00 80 01 91 f6 c0 00 14 02 c0 00
14 01 08 00 36 5c 02 00 15 00 61 62 63 64 65 66
67 68 69 6a 6b 6c 6d 6e 6f 70 71 72 73 74 75 76
77 61 62 63 64 65 66 67 68 69
00 50 bf 4f 28 ca
00 d0 59 9c 2f 97
08 00