## Slide 1: Adressage
Présentation
Adressage physique (Ethernet, MAC)
Adressage logique (IP)
Classes de réseaux
  Classe A
  Classe B
  Classe C
Adresses IP particulières
Attribution des adresses IP
  Adresses réservées
Masques de sous-réseau
Acheminement des données

## Slide 2: Adressage
Afin de diriger les informations vers le bon destinataire, il est nécessaire d’affecter une adresse différente dans le réseau à chaque ordinateur ou périphérique.
Les appareils sont identifiés par un numéro ou une adresse (chaîne SCSI, USB…) et les données qui circulent sont accompagnées de ce « numéro adresse » pour que seul l’appareil concerné les réceptionne.

## Slide 3: Adressage physique
Sur un réseau chaque élément est affecté d’un numéro unique l’identifiant physiquement.
Cette adresse physique (adresse MAC – Media Access Control) est représentée par une suite de 6 octets.
Les bits de poids fort indiquent le constructeur.
0.80.91.79.40.202 (hexa : 00.50.5B.4F.28.CA)
Les bits de poids faible indiquent le numéro de série ou un identifiant unique de la carte.

## Slide 4: Adressage physique et logique
L’adresse MAC (adresse de bas niveau) permet à tous les coups d’identifier la machine.
Cependant les applications doivent éviter d’utiliser cette adresse car il faudrait la changer dés lors qu’on change un ordinateur ou une carte dans le réseau.
Aussi, les applications travaillent avec une adresse logique, immuable, et maintiennent à jour une table de correspondance entre adresses physiques (MAC) et adresses logiques (IP).

## Slide 5: Adressage logique - IP
Sur un réseau de type Ethernet, les ordinateurs communiquent entre eux grâce au protocole TCP-IP qui utilise des adresses de 32 bits, que l'on écrit sous forme de 4 nombres :
a.b.c.d
où chaque nombre représente un nombre entre 0 et 255.
Il ne doit pas exister deux ordinateurs sur le même réseau ayant la même adresse IP.

## Slide 6: Déchiffrage d’une adresse IP
Une partie des nombres à gauche désigne le réseau (on l'appelle net-ID).
Les nombres restant à droite désignent les ordinateurs de ce réseau (on l'appelle host-ID)
Net-ID
Host-ID
192.168.20.2

## Slide 7: Déchiffrage d’une adresse IP
internet
Exemple
Internet est représenté ici par deux petits réseaux.
Le réseau de gauche est identifié par le net-ID 194.28.12 et il contient les ordinateurs : 194.28.12.1 à 194.28.12.4.
Celui de droite a le net-ID 178.12.77 et comprend les ordinateurs : 178.12.77.1 à 178.12.77.4
194.28.12.1
194.28.12.2
194.28.12.3
194.28.12.4
178.12.77.1
178.12.77.2
178.12.77.3
178.12.77.4

## Slide 8: Les classes de réseau
Les adresses IP sont réparties en classes, selon le nombre d'octets qui représentent le réseau (taille du net-ID).

## Slide 9: Les classes de réseau
Classe A
Le premier octet représente le réseau et son bit de poids fort est à zéro, ce qui signifie qu'il y a 27 possibilités de réseaux (00000000 à 01111111).
Le réseau 0 (00000000) n'existe pas et le nombre 127 est réservé pour désigner la machine locale.
Les réseaux disponibles en classe A sont donc les réseaux allant de
1.0.0.0 à 126.0.0.0
Les trois octets de droite représentent les ordinateurs du réseaux, le réseau peut donc contenir:
224-2 = 16777214 ordinateurs.
Une adresse IP de classe A, en binaire, ressemble à ceci:
0xxxxxxx.xxxxxxxx.xxxxxxxx.xxxxxxxx
Réseaux Ordinateurs

## Slide 10: Les classes de réseau
Classe B
Les deux premiers octets représentent le réseau avec les premiers bits valant 1 et 0, ce qui signifie qu'il y a 214 possibilités de réseaux (10000000 00000000 à 10111111 11111111 ) c’est à dire 16384.
Les réseaux disponibles en classe B sont donc les réseaux allant de
128.0.0.0 à 191.255.0.0
Les deux octets de droite représentent les ordinateurs du réseaux, le réseau peut donc contenir :
216-2 = 65534 ordinateurs.
Une adresse IP de classe B, en binaire, ressemble à ceci :
10xxxxxx.xxxxxxxx.xxxxxxxx.xxxxxxxx
Réseaux Ordinateurs

## Slide 11: Les classes de réseau
Classe C
Les trois premiers octets représentent le réseau avec les premiers bits valant 1, 1 et 0, ce qui signifie qu'il y a 221 possibilités de réseaux c’est à dire 2 097 152.
Les réseaux disponibles en classe C sont donc les réseaux allant de
192.0.0.0 à 223.255.255.0
L’octet de droite représente les ordinateurs du réseaux, le réseau peut donc contenir :
28-2 = 254 ordinateurs.
Une adresse IP de classe C, en binaire, ressemble à ceci :
10xxxxxx.xxxxxxxx.xxxxxxxx.xxxxxxxx
Réseaux Ordinateurs

## Slide 12: Adresses IP particulières
Lorsque l’host-ID est à 0, on obtient l'adresse réseau.
194.28.12.0 est une adresse réseau et on ne peut donc pas l'attribuer à un des ordinateurs du réseau.
Lorsque tous les bits de la partie host-ID sont à 1, on obtient l'adresse de diffusion (broadcast), c'est-à-dire une adresse qui permettra d'envoyer le message à toutes les machines situées sur le réseau spécifié par le net-ID.
Ainsi, sur le réseau 112, les adresses 112.0.0.0 et 112.255.255.255 ne peuvent pas exister.
L'adresse 127.0.0.1 est appelée adresse de boucle locale (localhost), car elle désigne la machine elle-même.

## Slide 13: Attribution des adresses IP
Le but de la division des adresses IP en trois classes A,B et C est de faciliter la recherche d'un ordinateur sur le réseau.
En effet, avec cette notation, il est possible de rechercher dans un premier temps le réseau que l'on désire atteindre puis de chercher un ordinateur sur celui-ci.
Ainsi l'attribution des adresses IP se fait selon la taille du réseau.
Les adresses de classe A sont réservées aux très grands réseaux, tandis que l'on attribuera les adresses de classe C à des petits réseaux.

## Slide 14: Adresses réservées
Si un réseau est connecté à Internet, l’attribution de l’adresse IP des machines reliées à l’extérieur ne peut se faire sans prendre en compte toutes les adresses déjà occupées.
Il est possible d’obtenir auprès de l’Internic une adresse fixe, libre.
Tous les autres ordinateurs du réseau ayant cependant besoin d’une adresse IP, l’Internic a défini une série d’adresses IP à utiliser dans les réseaux locaux qui n’interfèreront pas avec les adresses réservées au WEB.

## Slide 15: Adresses réservées
Adresses disponibles pour les réseaux privés :
Classe A
net-ID 10
host-ID de 0.0.1 à 255.255.254
Classe B
net-ID 172.16 à 172.31
host-ID de 0.1 à 255.254
Classe C
net-ID 192.168.0 à 192.167.255
host-ID de 1 à 254
Aucune autre adresse ne doit être utilisée dés lors que la machine est connectée à Internet

## Slide 16: Masque de sous réseau
La notion de masque de sous réseau a été développée pour améliorer la gestion des réseaux au niveau du routage d’adresses.
Le masque permet de connaître le réseau associé à une adresse IP.
Un masque se présente comme une adresse IP.
Il comprend (dans sa notation binaire) des zéros au niveau des bits du host-ID et des 1 au niveau de ceux du net-ID.

## Slide 17: Masque de sous réseau
Exemple : pour connaître l'adresse du réseau associé à l'adresse IP 34.56.123.12 (classe A) on applique un masque dont le premier octet ne comporte que des 1, puis des 0 sur les octets suivants.
Le masque est 11111111.00000000.00000000.00000000
donc 255.0.0.0
La valeur binaire de 34.208.123.12 est :
00100010.11010000.01111011.00001100
Un ET entre 00100010.11010000.01111011.00001100
et 11111111.00000000.00000000.00000000
donne 00100010.00000000.00000000.00000000
C'est-à-dire 34.0.0.0

## Slide 18: Masque de sous réseau
En généralisant, on obtient les masques suivants pour chaque classe :
Pour une adresse de Classe A,
le masque est 255.0.0.0
Pour une adresse de Classe B,
le masque est 255.255.0.0
Pour une adresse de Classe C,
le masque est 255.255.255.0

## Slide 19: Acheminement des données
Les ordinateurs du réseaux ont tous une passerelle par défaut. C’est à elle qu’ils s’adressent quand il ne savent pas où envoyer les données...
Pour envoyer une donnée sur le réseau, l’ordinateur commence par demander à ses voisins s’ils sont concernés.
Si ce n’est pas le cas, il envoie les données à sa passerelle qui est généralement le routeur le plus proche.
Le routeur regarde l’adresse IP et la compare avec celles qu’il connaît. S’il ne la trouve pas, il l’envoie vers sa propre passerelle qui est un autre routeur plus important.
Le routeur est capable d’analyser une partie de l’adresse.
Par exemple, si l’adresse est 180.155.1.200 et qu’il ne la connaît pas, peut-être a t’il une information sur 180.155.x.x ou 180.x.x.x et saura donc où envoyer la trame.
Ainsi, de routeurs en routeurs, les trames se baladent jusqu’à destination.