## Slide 1: 3- Structure et topologie des réseaux
Tout est en place pour communiquer !
Mais concrètement…

## Slide 2: Structure et topologie des réseaux
Types de réseaux
  SAN
  PAN
  LAN ou RLE
  MAN
  WAN
Topologie bus
Topologie anneau
Topologie étoile
Caractéristiques des réseaux

## Slide 3: Types de réseaux
SAN (Short Area Network) : structure d’interconnexion.
Très haut débit et fiabilité maximum.
Bus de terrain : réseaux organisés autour d’un API et d’îlots de capteurs et préactioneurs (exemples : CAN, profibus…)
Réseaux de très courte distance fédérant les périphériques d’un ordinateur (IDE, SCSI, USB…)

## Slide 4: Types de réseaux
PAN (Personnal Area Network)
Interconnexion des équipements personnels (ordinateur portable, PDA, web-cam…)

## Slide 5: Types de réseaux
LAN (Local Area Network)
RLE (Réseau Local d’Entreprise)
Réseau local qui relie des ordinateurs ou des périphériques proches les uns des autres.
Nombre d’ordinateurs limité.

## Slide 6: Types de réseaux
MAN (Metropolitan Area Network)
Réseau métropolitain qui relie des ordinateurs et des réseaux locaux situés dans une même zone géographique.
Typiquement, réseau d’université reliant les différents sites et laboratoires.

## Slide 7: Types de réseaux
WAN (Wide Area Network)
Réseau étendu reliant les LAN et MAN répartis dans le monde entier (Internet, Transpac par exemple).
Dans cette catégorie, on retrouve le réseau terrestre et le réseau satellitaire.

## Slide 8: Types de réseaux
WAN (Wide Area Network)
LAN 1
LAN 2
MAN 1
WEB
Routeurs

## Slide 9: Topologie des réseaux
Bus (parfois appelé épine dorsale)
Les ordinateurs sont tous reliés au même câble. Les informations parcourent l’ensemble du câble et un seul ordinateur peut transférer des données à la fois.

## Slide 10: Topologie des réseaux
Bus (parfois appelé épine dorsale)
Lorsqu’une connexion est défaillante (carte, câble…), l’ensemble du réseau est affecté.
Chaque extrémité du câble doit disposer d’un bouchon de terminaison qui empêchent les signaux d’être ré-émis dans l’autre sens afin de libérer la parole pour une autre machine.

## Slide 11: Topologie des réseaux
Anneau
Les ordinateurs sont reliés par un même câble circulaire ininterrompu. Les informations parcourent l’anneau dans un seul sens jusqu’à atteindre leur cible.

## Slide 12: Topologie des réseaux
Anneau
En cas de défaillance d’un nœud, tous les ordinateurs situés avant le secteur en panne peuvent continuer à communiquer (dans un seul sens et dans le cas où il n’y a pas besoin de retour d’information).
Ce problème est en partie réglé par les structures en double boucle où les données circulent dans un sens dans une boucle et dans l’autre dans le seconde boucle.

## Slide 13: Topologie des réseaux
Anneau
Dans la réalité, les ordinateurs ne sont pas reliés physiquement en boucle mais à un répartiteur qui gère la communication en répartissant le temps de parole et le tour de rôle auprès de chaque ordinateur.

## Slide 14: Topologie des réseaux
Etoile
Les ordinateurs sont tous reliés à un point central (hub ou switch).
Les informations transitent toutes par ce point central.
La taille du réseau est limitée par le nombre de ports disponibles.

## Slide 15: Topologie des réseaux
Etoile
Lorsqu’un câble ou un ordinateur est défaillant, il n’affecte pas le fonctionnement du réseau. Par contre, lorsque le concentrateur est défaillant, tout le réseau est bloqué.

## Slide 16: Structure d’un réseau industriel
capteur
actionneur
automatisme
routeur
robot
API
WEB
Réseau d’entreprise (Ethernet)
Bus de terrain (ASI, CAN, Profibus…)
compta
gestion
secrétariat
cao
cfao
Réseau d’atelier et inter-automates (Ethernet)
supervision
contrôle
programmation

## Slide 17: Caractéristiques
Débit
Nombre de bits transportés par seconde exprimé en millions de bits par secondes (Mbps ou Mbits/s).
Actuellement, les vitesses de transmission traditionnelles vont de 10 à 100 Mbps en liaison filaire et 11 à 54 Mbps en liaison sans fil.
En liaison Gigabit Ethernet, on atteint 1000 Mbps.

## Slide 18: Caractéristiques
Support de transmission
Filaire : Internet
Fibre optique
Sans fil : GSM, UMTS, GPRS; Bluetooth, WiFi (802.11a,b ou g)…