## Slide 1
Laboratoire et supports pédagogiques pour les Sciences de l’Ingénieur
Académie de Lille
Séminaire S SI – 24 mai 2011 – Lycée Edmond LABBE DOUAI

## Slide 2
Système attendu
Système réel
Système simulé
Domaine du client
Domaine du laboratoire
Domaine de la simulation
Performances attendues
Performances mesurées
Performances simulées
ECART
1
ECART 2
ECART 3
Une évolution des systèmes existants
Les modèles actuels sont souvent mécaniques
Académie de Lille
Séminaire S SI – 24 mai 2011 – Lycée Edmond LABBE DOUAI

## Slide 3
  Élimination des systèmes monotechnologiques;
  Évolution des systèmes pluritechnologiques (possibilité de caractérisation des 3 erreurs);
  Acquisition de nouveaux systèmes (prix < 2000€, durée de vie trois-cinq ans) représentatifs des technologies innovantes, et motivants pour les élèves;
  Introduction de maquettes du domaine « architecture et construction ».
Académie de Lille
Séminaire S SI – 24 mai 2011 – Lycée Edmond LABBE DOUAI

## Slide 4
Systèmes potentiellement à étudier:
Electroménager, audiovisuel, informatique,
Habitat, constructions et infrastructures collectives,
Moyens de production et de gestion de l’énergie,
Moyens de locomotion,
- …
Académie de Lille
Séminaire S SI – 24 mai 2011 – Lycée Edmond LABBE DOUAI

## Slide 5
Système | Thème sociétal | Besoin | Indicateurs quantifiés dans le cahier des charges | Grandeurs mesurables | Grandeurs simulées
Cordeuse de raquettes | Confort | Avoir une raquette tendue de façon fiable | Fidélité +/- 1%, Déformation du cadre 5 mm/250 N, 16 cordes | Tension, courant moteur, efforts dans la corde, déplacements | Logiques, Electriques, Mécaniques
Ouvre portail Faac | Confort | Améliorer le confort de vie | Effort 150 N, Vitesse 0,5 m/s | Tension, courant moteur, efforts, vitesses, déplacements | Logiques, Mécaniques
Sécateur Infaco | Confort | Eviter les troubles musculaires | Cadence à vide 100 à 1260 coupes/min, effort de coupe 1000 N mini à mi bois, φ coupe 25 mm mini, Imax 20 A, consommation 10 W/h maxi | Electriques | Logiques, Electriques, Mécaniques
Regard sur les systèmes actuels:
Académie de Lille
Séminaire S SI – 24 mai 2011 – Lycée Edmond LABBE DOUAI

## Slide 6
Système | Thème sociétal | Besoin | Indicateurs quantifiés dans le cahier des charges | Grandeurs mesurables | Grandeurs simulées
Réseau Caméra | Protection Communica-tion | Surveiller les habitations à distance | Protocole UDP, ports 6620-6612, tourelle: mvt H 0 à 360° à 6°/s, mvt V 0 à 90° à 3°/s | Signal vidéo, grandeurs géométriques | Cinématiques
Bras Schrader | Confort | Eviter à l’homme des gestes répétitifs | Courses unités linéaires, efforts serrage pince | Efforts dans la pince, courses des vérins | Logiques, Mécaniques
Pousse seringue | Santé | Transmettre une dose de produit de façon continue et régulière | Vitesse moteur 0 à 325 pas/s, occlusion 250 N maxi | Temps, intensité dans les afficheurs, signaux de commande du moteur | Logiques, Electriques, Mécaniques
Dérailleur Mektronic | Confort | Remplacer la transmission par câbles | Durée de fonctionnement des piles 2 ans, temps de changement de pignon compris entre 80 et 540 ms | Cinématiques, tension | Cinématiques
Académie de Lille
Séminaire S SI – 24 mai 2011 – Lycée Edmond LABBE DOUAI

## Slide 7
Système | Thème sociétal | Besoin | Indicateurs quantifiés dans le cahier des charges | Grandeurs mesurables | Grandeurs simulées
Epaule Giroticc | Confort Robotique | Assurer des gestes répétitifs | Caractéristiques moteur (N= 5000tr/min) | Position, vitesse, tension, intensité | Mécaniques
Tondeuse Média | Confort | Tondre sans intervention humaine | Vitesse d’avance 0,5 m/s, hauteur de coupe 20 à 76 mm par plages de 6 mm, gravir des pentes ≤ 15° | Mécaniques, géométriques, électriques | Logiques, Electriques, Mécaniques
Store Somfy | Confort | Protéger du soleil automatique -ment | Vitesse du vent 20 à 70 km/h, ensoleillement 0 à 56000 lux, temps de réaction 5 s | Mécaniques, géométriques, électriques | Logiques, Mécaniques
Académie de Lille
Séminaire S SI – 24 mai 2011 – Lycée Edmond LABBE DOUAI

## Slide 8
Robot holonome de surveillance La Communication, la Domotique, La Mobilité | 
Besoin | Surveiller des zones d’accès difficiles ou dangereuses et transmettre les images captées
Indications quantifiées dans le cahier des charges | Disposer d’une autonomie suffisante ; Sélectionner les paramètres de la webcam ; Tourner sur lui-même ; Pilotable depuis un navigateur Web à distance ; Régler la position de la caméra ; Régler la vitesse de translation ; Régler la vitesse de rotation du robot ; Pouvoir éclairer une zone sombre ; Être discret (bruit sonore) ;
Grandeurs mesurables | Courant, tension batterie ; Courant, tension actionneur ; Position angulaire des roues avec 3 codeurs incrémentaux ; Vitesse angulaire des roues ; Récupération des images brutes (avi natif) de la webcam. Niveau sonore
Grandeurs simulées | Grandeurs mécaniques et géométriques Grandeurs acoustiques Grandeurs électriques Grandeurs logiques
Exemple de système à étudier:
Académie de Lille
Séminaire S SI – 24 mai 2011 – Lycée Edmond LABBE DOUAI

## Slide 9
  un laboratoire de sciences de l’ingénieur d'au moins 150 m² pouvant accueillir au maximum une classe entière ;
  un espace « enseignants » d’environ 40 m², attenant au laboratoire ;
  une salle banalisée équipée des moyens de vidéo projection et située à proximité du laboratoire.
L’espace de formation est composé des secteurs suivants :
Académie de Lille
Séminaire S SI – 24 mai 2011 – Lycée Edmond LABBE DOUAI

## Slide 10
Le laboratoire
Surface : 150 m² minimum et 6 îlots.
Académie de Lille
Séminaire S SI – 24 mai 2011 – Lycée Edmond LABBE DOUAI

## Slide 11
Les îlots permettent :
  aux élèves de travailler individuellement ou par équipes, d’avoir accès à un système, de réaliser des mesures et d’utiliser l’outil informatique durant chaque activité ;
  à l’enseignant d’intervenir occasionnellement face à tous les élèves, par exemple lors des phases d’activation et de restitution.
Chaque îlot doit permettre d’accueillir six élèves au maximum
Académie de Lille
Séminaire S SI – 24 mai 2011 – Lycée Edmond LABBE DOUAI

## Slide 12
Equipement d’un ilot :
un support d’enseignement (système réel instrumenté ou non, système didactisé, maquette réelle ou virtuelle) ;
plusieurs postes informatiques (2 à 3);
une gamme d’appareils de mesure permettant aux élèves de mener des investigations sur les systèmes.
Académie de Lille
Séminaire S SI – 24 mai 2011 – Lycée Edmond LABBE DOUAI