## Slide 1
Au cœur de la maintenance et de la réhabilitation d’appareils
chaudronnés
Journées d’études – dunkerque – Le 2 et 3 AVRIL 2014
Séminaire organisé par le SNCT
Présentation d’une ressource pédagogique en BTS CRCI élaborée pour le CRN SM
F. Staelen, F. Forest et Patrick Achard , enseignants au Lycée Monge (73) , académie de Grenoble

## Slide 2: Plan de l’exposé
Partie 1 : Présentation du site industriel
Partie 2 : Présentation de la problématique liée à la réhabilitation d’un échangeur
Partie 3 : Développements pédagogiques possibles
Partie 4 : Séquences pédagogiques en conception
Partie 5 : Séquences pédagogiques en préparation de fabrication

## Slide 3
Sites industriels
Besoin d’entretenir, réparer ou réhabiliter les installations en chaudronnerie et tuyauteries industrielles présentent sur les sites de production
Entreprises
sous-traitantes en chaudronnerie industrielle
Spécialistes de la maintenance et de la réhabilitation d’installations industrielles en chaudronnerie et tuyauterie
Service Inspection reconnu
Coordination-contrôles-décisions

## Slide 4
Plate forme chimique VENCHIMIE
Atelier HDI
Entreprise fictive | Type d’entreprise | Effectifs | Valeur des installations | Degré de sécurité
Plate forme chimique : VENCHIMIE | SAS | 547 | 1,25 milliard d’euros | Seveso 0

## Slide 5
Etude de cas
Echangeur
A610-1
Atelier HDI

## Slide 6
e
Service indépendant de surveillance
Impératifs de maintien de la production
Service Inspection Reconnu
SIR
Ressources humaines
Service achats
Entretenir le matériel

## Slide 7: Amélioration de la sécurité des entreprises
Dispose d'une procédure d'élaboration et de révision d'un plan d'inspection:
La réglementation
-Décret du 13 décembre 1999 (article 19)
-Arrêté du 15 mars 2000 (articles 10§4 et 21)
Reconnaissance d'un service d'inspection" SIR"
1°) Sélection et classement des équipements
2°) Identification des modes de dégradation
5°) Affectation de la criticité
6°) Choix des modalités de surveillance
7°) Révisions des plans d'inspection
3°) Estimation:
-probabilité des modes de dégradation
-conséquence de défaillance des équipements

## Slide 8
Criticité d’un appareil par le SIR
Gravité d’une défaillance :
Probabilité d’une défaillance
Indice de gravité | 4
Catégorie de probabilité | 2
 |  | Catégorie de probabilité |  |  |  | 
 |  | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
Indice de gravité | 5 | A | A | A | B | B
 | 4 | A | B | B | C | C
 | 3 | B | B | C | C | C
 | 2 | B | C | D | D | D
 | 1 | B | C | D | D | D

## Slide 9
La périodicité d’inspection selon l’analyse de risque
L’identification du site et des acteurs
L’identification de l’équipement
La périodicité règlementaire, et selon la qualification du service inspection, la périodicité effective avec historique
Visa des acteurs

## Slide 10
NOTRE ETUDE
Echangeur/Condenseur EA 610-1

## Slide 11
H= 34 m
Φ= 17 m
Produir du HDI Ξ Hexaméthylène diisocyanate
L’ Hexaméthylène diisocyanate (HDI) est principalement utilisé comme matière première dans la fabrication de polyuréthannes pour peintures, vernis et élastomères.
L’Atelier HDI

## Slide 12
Le principe de transformation:
Le Condenseur EA 610-1 sert à séparer le phosgène dans un mélange de
« MCB (mono chlorobenzène) + HCL + Trace de phosgène) en refroidissant ce dernier pour ensuite le purifier au niveau de 2 colonnes de distillation DA 608 et DA 616 et récupérer au final le HDI.

## Slide 13
MCB + HCL + Trace de phosgène
Circuit de Refroidissement
MCB
Mono chlorobenzène
Event- (E1)
Purge -(V1)
94°C
40°C
Purification….HDI
40°C
90°C

## Slide 14
Orientations pédagogiques possibles
compétences connexes au référentiel du BTS CRCI

## Slide 15
Support d’étude possible :
U51
et
U6
Maintenance réhabilitation : compétences connexes au référentiel du BTS CRCI

Sept Oct Nov Déc Jan Fév Mars Avril Mai Juin Sept Oct Nov Déc Jan Fév Mars Avril Mai --------Examen
1ére ANNEE
2ème ANNEE

C1. Rédiger le cahier des charges
fonctionnel d'ouvrages à réaliser.
C2. Concevoir des solutions techniques
C3. Dimensionner et/ou vérifier la
résistance des éléments
C5. Élaborer des processus
prévisionnels de réalisation d'ouvrages
C4. Élaborer des dossiers de
définition d'ouvrages
C9 .Élaborer des processus de réalisation détaillés.
C10 .Quantifier les besoins et estimer
le coût d'un ouvrage à réaliser
C8. Proposer et argumenter des modifications de définition d’ensembles, liées aux difficultés techniques et aux surcoûts de production.
C12. Configurer des moyens de production.
C13.Lancer une production
C17. Animer un groupe de travail.
U41 – 42 – 43 - 44
ANALYSE – ETUDES – CONCEPTION
ORGANISATION – PREPARATION – FABRICATION – CONTRÔLE
C9 .Élaborer des processus de réalisation détaillés (en soudage).
2h + 2h
4h + 2h
4h
3 fois 2h

## Slide 16: BTS CRCI
Le Domaine
ANALYSE – ETUDES – CONCEPTION
Notes: 16

## Slide 17: La fonction ANALYSE – ETUDES – CONCEPTION
Situation de travail
Étude détaillée d’un appareil à pression à partir de données d’un client.
Localisation
Bureau d’études
Nature de l’activité
Dimensionner l’ouvrage
Concevoir des solutions techniques
Élaborer le dossier de définition
BTS CRCI
Notes: Cet exemple permet de mettre en évidence une situation de travail et une activité associé

## Slide 18: Analyse – Etudes - Conception / Fiche d’activité N°
Domaine | ANALYSE – ETUDES – CONCEPTION
Le Support | CONDENSATEUR EA 610.1
Activité | Décodage de cahier des charges
Année- Période | 1ère année CRCI / 2ème année CRCI Début du 1er semestre
Compétences abordées | C1 – - Décoder le cahier des charges particulier (CCP) lié à la réparation : Retubage complet de l’échangeur A610-1 Identifier l’exigence du client, les délais, les matériaux, les fournitures, la typologie de fabrication (soudage…), les documentations contractuels, les points d’arrêts
Pré requis : Utilisation d’un modèle numérique et de son arborescence. Connaissance de la typologie des échangeurs | 
On donne | Le modèle numérique de l’échangeur Le CCP Le planning prévisionnel avec les points d’arrêt
Critères de performances à observer | - Exactitude de l’analyse de la commande - Prise en compte du vocabulaire technique lié au CCP
C1

## Slide 19: Analyse – Etudes - Conception / Fiche d’activité N°
Domaine | ANALYSE – ETUDES – CONCEPTION
Le Support | CONDENSATEUR EA 610.1
Activité | Conception d’un assemblage soudé
Année- Période | 1ère année CRCI / 2ème année CRCI Milieu du 3ème semestre
Compétences abordées | C2 – Concevoir des solutions techniques
Pré requis : Connaissances de 1ère année CRCI Sur le CODAP 2010 Didactique | - Vérifier la conformité avec les normes, réglementations et codes de construction en vigueur spécifiques à la profession
 | - Intégrer les contraintes liées à la mise en œuvre des procédés
On donne | Dossier initial du condenseur EA 610.1 : Fichier « pdf » du plan d’ensemble Spécifications matériel (documents initiaux) Codap 2010 didactique Document simplifié à compléter (Spécifications matériels misent à jour en fonction des nouvelles normes matériaux)
Critères de performances à observer | - Prise en compte des contraintes techniques de mise en œuvre des procédés - Pertinence des commentaires et de l'analyse - Production de plans clairs et précis permettant d'établir les dossiers de définition
C2

## Slide 20: Analyse – Etudes - Conception / Fiche d’activité N°
Domaine | ANALYSE – ETUDES – CONCEPTION
Le Support | CONDENSATEUR EA 610.1
Activité | Application du CODAP
Année- Période | 1ère année CRCI / 2ème année CRCI Fin du 3ème semestre
Compétences abordées | C3 Dimensionner et/ou vérifier la résistance des éléments d'un ouvrage.
Pré requis : Connaissance des fonctions de base de SICAPNET (logiciel de calcul d’appareil sous pression) | - Identifier les conditions ou situations de fonctionnement à prendre en compte. - Interpréter les résultats
 | - Identifier et quantifier les données nécessaires au calcul
 | - Appliquer les modèles d'étude et démarches du code de construction en vigueur pour dimensionner et/ou vérifier la résistance des éléments retenus
 | - Mettre en œuvre un logiciel de calcul.
 | - Interpréter les résultats
On donne | Dossier initial du condenseur EA 610.1 : Fichier « pdf » du plan d’ensemble Spécifications Matériel (documents initiaux) Codap 2010 didactique Document simplifié à compléter (Spécifications matériels misent à jour en fonction des nouvelles normes matériaux) Mise à disposition du Logiciel SICAPNET
Critères de performances à observer | - Exactitude des données nécessaires au calcul. - Conformité des calculs avec la réglementation. - Exactitude des résultats
C3

## Slide 21
Domaine | ANALYSE – ETUDES – CONCEPTION
Le Support | CONDENSATEUR EA 610.1
Activité | Créer ou compléter un dossier de plan
Année- Période | 1ère année CRCI / 2ème année CRCI Fin du 3ème semestre
Compétences abordées | C4 Élaborer des dossiers de définition d'ouvrages.
Pré requis : Avoir une pratique de Niveau 4 / TopSolid Design (Module DAO) | - Produire les plans d'ensemble et de sous-ensembles avec les nomenclatures
 | - Produire les dessins de définition des pièces
On donne | Dossier initial du condenseur EA 610.1 : Fichier « pdf » du plan d’ensemble Spécifications Matériel (documents initiaux) Codap 2010 didactique Document simplifié à compléter (Spécifications matériels misent à jour en fonction des nouvelles normes matériaux) Mise à disposition du Logiciel TopSolid
Critères de performances à observer | - Pertinence et cohérence de l'identification des conditions - Exactitude des spécifications
Analyse – Etudes - Conception / Fiche d’activité N°
C4

## Slide 22
BTS CRCI
La fonction
PREPARATION DE LA FABRICATION
Notes: 22

## Slide 23
Domaine | Préparation de la fabrication
Le Support | CONDENSATEUR EA 610.1
Activité | Etablir une procédure de montage
Année- Période | 1ère année CRCI / 2ème année CRCI Milieu du 2ème semestre
Compétences abordées | C9 Elaborer le processus de réalisation détaillée
Pré requis : Compréhension des listes d’opérations de fabrication et de contrôle (LOFC) | - Déterminer le graphique d’assemblage de l’échangeur à réhabiliterA610-1 (calandre + faisceau + pièces réhabilitées : soufflets, brides, pieds et boites d’extrémités), dans le respect des contraintes de fabrication, de montage et de transport
 | - Réaliser un maximum de sous -ensembles et intégrer les points d’arrêts demandés par le service d’inspection
On donne | Un dossier technique comprenant : La situation de l’étude Un dossier de définition de l’échangeur A610-1 (plan d’ensemble, cahier des charges particulier, rapport d’inspection) Le planning des opérations avec les points d’arrêts demandé s par le service inspection ainsi que les aléas dus à la réhabilitation) Une assistance informatique (modeleur volumique)
Critères de performances à observer | - Cohérence de la chronologie des opérations de fabrication
Organisation – Préparation – Fabrication – Contôle / Fiche d’activité N°
C9

## Slide 24
Domaine | Préparation de la fabrication
Le Support | CONDENSATEUR EA 610.1
Activité | Elaboration de processus de réalisation
Année- Période | 1ère année CRCI / 2ème année CRCI Début du 2ème semestre
Compétences abordées | C5 Élaborer des processus prévisionnels de réalisation d’ouvrages
Pré requis : Procédés d’assemblage thermiques à l’arc électrique (111, …..,151) Recherche et identification des soudures à réaliser dans un ensemble Connaissance du contenu d’un cahier de soudage | - Extraire des données du dossier de définition liées aux aléas constatés - Identifier les modes opératoires de soudage et les différentes préparations des bords du sous-ensemble calandre
 | - Déterminer les raccordements, les développements et les débits à l’aide d’un modeleur volumique du sous-ensemble calandre
On donne | Un dossier technique comprenant : La situation de l’étude Un dossier de définition de l’échangeur A610-1 (plan d’ensemble, cahier des charges particulier, rapport d’inspection) Le planning des opérations avec les points d’arrêts demandés par le service inspection ainsi que les aléas dus à la réhabilitation. Une assistance informatique (modeleur volumique)
Critères de performances à observer | - Capacité à extraire des informations du dossier technique. - Pertinence de la décomposition de l’ouvrage. - Prise en compte des exigences technologiques, géométriques, dimensionnelles, métallurgiques et réglementaires. - Exactitude des procédés retenus. - Pertinence de l’ordonnancement des phases de fabrication.
Organisation – Préparation – Fabrication – Contôle / Fiche d’activité N°
C5

## Slide 25
Organisation – Préparation – Fabrication – Contôle / Fiche d’activité N°
Domaine | Préparation de la fabrication
Le Support | CONDENSATEUR EA 610.1
Activité | Cahier de soudage
Année- Période | 1ère année CRCI / 2ème année CRCI Milieu du 2ème semestre
Compétences abordées | C9 Elaborer le processus de réalisation détaillés
Pré requis : Rédaction de cahier de soudage niveau 3 | - Rédiger le cahier de soudage du sous-ensemble calandre
On donne | Un dossier technique comprenant : La situation de l’étude Un dossier de définition de l’échangeur A610-1 (plan d’ensemble, cahier des charges particulier, rapport d’inspection) Les procédures opératoires établies lors de la qualification du processus. La liste des moyens d’assemblage choisis
Critères de performances à observer | - Exactitude et conformité du cahier de soudage par rapport à la norme
C9

## Slide 26
Domaine | Préparation de la fabrication
Le Support | CONDENSATEUR EA 610.1
Activité | 
Année- Période | 1ère année CRCI / 2ème année CRCI Milieu du 2ème semestre
Compétences abordées | C8 . Proposer et argumenter des modifications de définition d’ensembles, sous-ensembles ou éléments liés aux difficultés techniques et aux surcoûts de production
Pré requis : Compréhension des listes d’opérations de fabrication et de contrôle (LOFC) | - Proposer des modifications conduisant à la faisabilité technique et à la réduction de coûts de production en conservant les fonctions initiales du produit
On donne | Un dossier technique comprenant : Le cahier des charges La LOFC Le dossier de définition de l’ouvrage Le processus prévisionnel de réalisation La liste des moyens de production retenus et disponibles Les difficultés technico-économiques liées à la mise en œuvre du processus prévisionnel
Critères de performances à observer | - Pertinence des paramètres retenus - Compatibilité des modifications envisagées avec les fonctions du produit - Justification des solutions envisagées
Organisation – Préparation – Fabrication – Contôle / Fiche d’activité N°
C8