## Slide 1: Quai de déchargement
Chariot optoguidé / Recharge des batteries
BOUTE DAVID
BTS ELECTROTECHNIQUE - 2011

## Slide 2
Présentation
Monte-Charge
Chariot optoguidé
Chariot de transbordement

## Slide 3
Ancien fonctionnement
Zone d’arrivée des pièces brutes
Chariot
Poste de Chargement
Chargeur + Tapis
Poste d’usinage
SENS
Le chariot était utilisé dans un cycle d’usinage de pièce automatisé :

## Slide 4
Ancien fonctionnement
Zone d’arrivée des pièces brutes
Chariot
Poste de Chargement
Chargeur + Tapis
Poste d’usinage
SENS
Le chariot était utilisé dans un cycle d’usinage de pièce automatisé :

## Slide 5
Ancien fonctionnement
Zone d’arrivée des pièces brutes
Chariot
Poste de Chargement
Chargeur + Tapis
Poste d’usinage
SENS
Le chariot était utilisé dans un cycle d’usinage de pièce automatisé :

## Slide 6
Ancien fonctionnement
Zone d’arrivée des pièces brutes
Chariot
Poste de Chargement
Chargeur + Tapis
Poste d’usinage
SENS
Le chariot était utilisé dans un cycle d’usinage de pièce automatisé :

## Slide 7
Ancien fonctionnement
Zone d’arrivée des pièces brutes
Chariot
Poste de Chargement
Chargeur + Tapis
Poste d’usinage
SENS
Le chariot était utilisé dans un cycle d’usinage de pièce automatisé :

## Slide 8
Ancien fonctionnement
Zone d’arrivée des pièces brutes
Chariot
Poste de Chargement
Chargeur + Tapis
Poste d’usinage
SENS
Le chariot était utilisé dans un cycle d’usinage de pièce automatisé :

## Slide 9
Ancien fonctionnement
Zone d’arrivée des pièces brutes
Chariot
Poste de Chargement
Chargeur + Tapis
Poste d’usinage
SENS
Le chariot était utilisé dans un cycle d’usinage de pièce automatisé :

## Slide 10
Ancien fonctionnement
Zone d’arrivée des pièces brutes
Chariot
Poste de Chargement
Chargeur + Tapis
Poste d’usinage
SENS
Le chariot était utilisé dans un cycle d’usinage de pièce automatisé :

## Slide 11
Ancien fonctionnement
Zone d’arrivée des pièces brutes
Poste de Chargement
Chargeur + Tapis
Poste d’usinage
SENS
Le chariot était utilisé dans un cycle d’usinage de pièce automatisé :
Chariot

## Slide 12
Ancien fonctionnement
Zone d’arrivée des pièces brutes
Chariot
Poste de Chargement
Chargeur + Tapis
Poste d’usinage
SENS
Le chariot était utilisé dans un cycle d’usinage de pièce automatisé :

## Slide 13
Ancien fonctionnement
Zone d’arrivée des pièces brutes
Chariot
Poste de Chargement
Chargeur + Tapis
Poste d’usinage
SENS
Le chariot était utilisé dans un cycle d’usinage de pièce automatisé :

## Slide 14
Ancien fonctionnement
Zone d’arrivée des pièces brutes
Chariot
Poste de Chargement
Chargeur + Tapis
Poste d’usinage
SENS
Le chariot était utilisé dans un cycle d’usinage de pièce automatisé :

## Slide 15
Ancien fonctionnement
Zone d’arrivée des pièces brutes
Chariot
Poste de Chargement
Chargeur + Tapis
Poste d’usinage
SENS
Le chariot était utilisé dans un cycle d’usinage de pièce automatisé :

## Slide 16
Ancien fonctionnement
Zone d’arrivée des pièces brutes
Poste de Chargement
Chargeur + Tapis
Poste d’usinage
SENS
Le chariot était utilisé dans un cycle d’usinage de pièce automatisé :
Chariot

## Slide 17
Ancien fonctionnement
Zone d’arrivée des pièces brutes
Chariot
Poste de Chargement
Chargeur + Tapis
Poste d’usinage
SENS
Le chariot était utilisé dans un cycle d’usinage de pièce automatisé :

## Slide 18
Fonctionnement
Capteur de couleur
Bande de couleur

## Slide 19
Cahier des charges
Budget :
  1200 € est consacré aux deux parties du projet.
Parcours du chariot :
  Le réaménagement de l’entreprise oblige le chariot à occuper un espace défini par le client.
Dimension de l’emplacement des demi-tours :
  La dimension consacrée aux demi-tours est de 2 m x 1m.
Vitesse de fonctionnement :
  Les vitesses de fonctionnement sont de 0.2 m/s en marche avant et 0.1 m/s en marche arrière.
Recharge des batteries :
  La recharge des batteries doit se faire de façon automatique avec un bloc de 3 plots de recharge.
Plots de recharge

## Slide 20
Problématiques
CHARIOT | MONTE-CHARGE
Guidage du chariot ( demi-tours ainsi que les allers retours ) | Assurer la sécurité autour du monte-charge
 | Création d’un inventaire de pièce en stock et exportées
Recharge automatique des batteries

## Slide 21
Etude du matériel
3) Critères pour le choix d’un chargeur de batterie
4) Choix d’un chargeur de batterie
5) Choix de l’emplacement des bornes et plot de recharge
2) Étude d’un cycle de recharge d’une batterie
1) Étude des batteries actuellement sur le chariot

## Slide 22
Etude du matériel
1) Étude des batteries actuellement sur le chariot
NPL 24 - 12I
TYPE DE BATTERIE
NPL : Batterie de longue durée de vie
NPC : Batterie pour application de cyclage
CAPACITE
Capacité de la batterie en Ah
TENSION
Tension nominal en Volts
REFERENCE SPECIFIQUE AU CONSTRUCTEUR YUASA

## Slide 23
Etude du matériel
2) Étude d’un cycle de recharge d’un batterie
Désulfation
Charge
Repos de la batterie
Test de maintien de charge
Maintien de charge
a) Test de la batterie

## Slide 24
Etude du matériel
3) Critères pour le choix d’un chargeur de batterie
Courant de charge => 6A
Tension => 12V
Prise en charge de tout type de batterie
Fixation murale ou pour tableau électrique
Connectique
Prix
Le courant maxi de charge est donner par le constructeur des batteries :
0,25 x Capacité
0,25 x 24 = 6A
Tension nominal de de batterie
Acide/Plombs | AGM | GEL
Batterie courant en 12V Utilisation : Automobile, Moto, … | Batterie de type stationnaire Utilisation : Onduleur, … | Batterie utile dans les conditions difficiles Utilisation : Refuge, éolienne, …

## Slide 25
Etude du matériel
4) Choix d’un chargeur de batterie

## Slide 26
Etude du matériel
4) Choix d’un chargeur de batterie
La fonction qui désulfate est utile pour récupérer la batterie dans le cas de non utilisation prolongée ( plusieurs mois )
Le nombre de d’état correspond aux différents cycles de charge :
2 états : courant stable avec tension variable, maintien de charge (généralement employer dans les chargeurs bas de gamme)
3 états : courant stable avec tension variable, tension stable avec courant variable, maintien de charge

## Slide 27
Etude du matériel
5) Choix de l’emplacement des bornes et plot de recharge
Solution 1 : Bornes de recharge au monte-charge

## Slide 28
Etude du matériel
5) Choix de l’emplacement des bornes et plot de recharge
Solution 2 : Bornes de recharge dans le demi-tour côté monte-charge

## Slide 29
Protection
Pour les chargeurs, j’ai réalisé un coffret électrique qui alimente les chargeurs.
Possibilité d’appelé le chariot pour un transport de pièce.
Ce coffret est à environ 3m50 des plots de recharge des batteries

## Slide 30
Cout et délai
Marque | Modèle | Référence | Description | Qte | Délai | Prix HT | Prix TTC | Fournisseur
TECMATE | Optimate 6 | OM6EU | Chargeur de batterie | 2 | 10 jours | 188,44 | 225,38 | Moraco
TECMATE | TM-73 | AMEXTEND | Rallonge de 2,5m | 2 | 10 jours | 9,86 | 11,80 | Moraco
 |  |  |  | TOTAL | 10 jours | 198,30 | 237,18 | 

## Slide 31
Réalisation
Installation des plots de recharge
Modification Electrique
  Plot de recharge
  Adaptation de tension du circuit électrique
  Création du tableau électrique
Réglages
Modification du programme de l’automate
  Insertion de la recharge dans le GMMA du chariot (Guide des Modes de Marches et d'Arrêts)
  Création du grafcet
  Programmation de l’automate

## Slide 32
Installation des plots de recharge
La fixation de ces plots sur le chariot est assurée par quatre vis de 6mm de diamètre.

## Slide 33
Modification électrique
    Plot de recharge
Avant Après
Sur le schéma électrique les connectiques de recharge ont était changé.
Prise Harting Plots

## Slide 34
Modification électrique
  Adaptation de tension du circuit électrique
D’après les documentations techniques des appareils qui constitue le chariot, la tolérance la plus réduite est 24V -15%/+10% soit 20,4V et 26,4V.

## Slide 35
Modification électrique
  Adaptation de tension du circuit électrique
28,8V
22,8V
25,6V
La chute de tension est provoqué par 4 diodes. La tension aux bornes des équipement électrique est de 25,6V au maximum.
Tolérance maxi des appareils
26,4V
Tolérance mini des appareils
20,4V

## Slide 36
19,6V
Modification électrique
  Adaptation de tension du circuit électrique
22,8V
22,8V
20,4V
Rappel des tolérances des appareils : + 20,4V et 26,4V
23,6V

## Slide 37
Modification électrique
  Adaptation de tension du circuit électrique
28,8V
22,8V
25,6V
La solution est de relever le seuil des batteries déchargées à 11,8V / batterie et 23,6V pour les deux batteries.
Tolérance maxi des appareils
26,4V
Tolérance mini des appareils
20,4V
23,6V

## Slide 38
Modification électrique
  Création du tableau électrique
Schéma électrique en page 39 du dossier personnel ou page 32 du dossier technique

## Slide 39
Réglages
Les paramètres sont :
Le seuil de « Batteries déchargées », fixer à 11,8V dans le programme du chariot
Le temps de coupure des chargeurs de batterie
  Ce temps est déterminé par l’accélération du chariot pour déconnecté le chariot des chargeurs. ( durée estimé : 2 secondes )

## Slide 40
Programmation
1. Insertion de la recharge dans le GMMA du chariot
Détection de la charge des batteries
Recharge des batteries

## Slide 41
Programmation
  Création du grafcet
Grafcet de conduite
Détection de la charge des batteries
Recharge des batteries

## Slide 42
Programmation
Rotation de la tête pour reculer en ligne droite
Marche arrière
Recharge des batteries
Marche avant
Reprise du cycle de production
  Création du grafcet

## Slide 43
Programmation
  Programmation de l’automate
Paramètres de seuil des batteries
Avant : 11500
Après : 11800
LAD 10 - Batteries
Mesure de la tension pour avertir que les batteries sont déchargées.
Mesure de la tension pour éteindre le voyant des batteries déchargées.

## Slide 44
Essais & mesures
Consommation d’énergie :
Somme des courants consommé par le chariot est de 5A dont :
2A par le moteur de traction
1A par l’automate ( donné constructeur )
2A consommée par différent éléments (contacteur , relais, voyants, capteurs, … )
En sachant que le chariot parcours 8 mètres et que sa vitesse moyenne est proche de 0,2 m/s, il donc possible de calculer le nombre de cycle possible :
Autonomie : (24 x 0,9) / 5 = 4,32H soit 4 H 19 min.
Durée d’un cycle = 8 / 0,2 = 40s / cycle
Nombre de cycle = 4,32 x 3600 / 40 = 389 cycles

## Slide 45
Test de la batterie au démarrage du chargeur :
Chart: 
Trait rouge : Tension ( V )
Trait bleu : Courant ( mA )
Test de la batterie
Début du cycle de récupération de batterie
Essais & mesures

## Slide 46
Essais & mesures
Cycle recharge d’une batterie:
Trait bleu : Courant ( A )
Trait rouge : Tension ( V )
Chart: 

## Slide 47
Essais & mesures
Cycle de recharge d’une batterie désulfater par le chargeur:
Trait verte : Courant ( A ) à fréquence de 0,85Hz
Chart: 

## Slide 48
Essais & mesures
Cycle recharge normal d’une batterie en bonne état:
Trait bleu : Courant ( A ) à fréquence proche de 0,1Hz
Trait rouge : Tension ( V )
Chart: 

## Slide 49
Evolution possible du projet
Amélioration de la stabilité du chariot
Installation de capteur de présence à l’arrière du chariot
Installation de plaque latérale
Rehausse du plateau de charge
  Disparition du tableau électrique
  Suppression du système de recharge des batterie
Télécommande et/ou commande facile d’accès
Indicateur de direction
Filoguidée

## Slide 50
Je vous remercie pour votre attention