## Slide 1
Méthode des 5 Pourquoi
Principe : « Au bout de 5 questions (Pourquoi), vous devez avoir trouvé la raison qui a provoqué le problème »
Arrêt en cours du cycle de production
Pourquoi ?
chaîne d’action « Tourner la pince » défaillante
La vitesse est trop grande
Pourquoi ?
Pourquoi ?
vibrations normales de la machine
absence de maintenance préventive
EFFET de la défaillance sur la machine et son environnement
MODE de défaillance du composant
CAUSES de la défaillance
Cette méthode est très utilisée en diagnostic sur le terrain

## Slide 2
Arbre des défaillances - Arbre des causes
Cartons éjectés de la pince
≥1
Cartons mal positionnés dans la pince
Glissement des cartons dans la pince
Mauvaise fonctionnalité des guides cartons
≥1
Guides cartons déformés
≥1
Guides cartons déréglés par vibrations
Erreur de réglage
≥1
Adhérence insuffisante
Les surfaces sont lisses
Chocs fin de course
&
Amortisseurs vérin mal réglés
Vitesse trop élevée
RDU mal réglés
Jeu dans les articulations
Usure des liaisons

## Slide 3
Cartons mal positionnés dans la pince
Milieu
Matières
Matériels
Main d’oeuvre
Méthodes
Poussières
Surfaces lisses
Réglage RDU
Réglage amortisseurs
Guides cartons déréglés
Guides cartons déformés
Réglage guides cartons
Absence de procédure de réglage
Exploitation
Diagramme ISHIKAWA (Arête de poisson) Démarche 5M

## Slide 4
Tableau de synthèse issu de la réunion AMDEC
Analyse des modes de défaillances, de leurs effets et de leurs criticités |  |  |  |  |  |  |  |  | Machine : Paletticc |  |  | 
Système, sous-système ou élément | Défaillances |  |  | Criticité |  |  |  | Actions entreprises | Evolution |  |  | 
 | Modes | Effets | Causes | F | D | G | C=FxDxG |  | F | D | G | C=FxDxG
Ensemble pince | Cartons mal positionnés dans la pince | Cartons éjectés de la pince | Guides cartons déréglées par vibrations | 1 | 2 | 2 | 4 |  |  |  |  | 
Ensemble pince | Cartons mal positionnés dans la pince | Cartons éjectés de la pince | Erreur de réglage | 1 | 2 | 3 | 6 |  |  |  |  | 
Ensemble pince | Adhérence insuffisante | Cartons éjectés de la pince | Les surfaces sont lisses | 2 | 2 | 2 | 8 |  |  |  |  | 
Ensemble pince | Chocs fin de course | Cartons éjectés de la pince | Amortisseurs vérin mal réglés | 2 | 3 | 2 | 12 |  |  |  |  | 
Ensemble pince | Chocs fin de course | Cartons éjectés de la pince | RDU mal réglé | 3 | 3 | 3 | 18 |  |  |  |  | 
Ensemble pince | Jeu dans les articulations | Cartons éjectés de la pince | Usure des liaisons | 1 | 3 | 3 | 9 |  |  |  |  |