## Slide 1: Exemple Activité : Suivi de consommation

## Slide 2: Introduction
50 milliards d’objets connectés en 2020
Dans tous les domaines: industrie, santé, transport,…

## Slide 3: Introduction
Exemple : futur compteur EDF communicant Linky
Facturation de la consommation réelle
Suivi de la consommation sur web et mobile…
Programme d’alerte si dépassement

## Slide 4: Objectifs
Rendre un compteur EDF classique communicant vers le consommateur pour :
Suivi de la consommation instantanée en temps réel sur le web et mobile…
Historisation de la consommation
Graphique consommation annuelle

## Slide 5: Cahier des charges
Acquérir les trames de téléinformation
Décoder ces trames ,en extraire les informations intéressantes
Enregistrer dans la base mySQL
Visualiser les consommations sous formes de courbes annuelles
        Domaines d’activités
          informatique, réseaux et infrastructures
          mobilité et systèmes embarqués

## Slide 6: Architecture matérielle

## Slide 7: Maquettage écrans utilisateurs

## Slide 8: Contraintes matérielles : interface physique
Compteur EDF :prise téléinformation
Modulation 50 KHz
Echange asynchrone : 1200 bits/s, 7 bits/caractères, parité paire, 1 bit de stop

## Slide 9: Contraintes matérielles : trames

## Slide 10: Le matériel nécessaire
Compteur EDF -100€
Adaptateur :Usb <-> Téléinformation 40€
Adaptateur :RS232 <-> Téléinformation 30€

## Slide 11: Activités

## Slide 12: EC-IR : Choix système embarqué
  C1.1 Rechercher et structurer des informations techniques.
  C1.2 Présenter des informations à des interlocuteurs identifiés. chercher et structurer des informations techniques.
Identifier les caractères discriminants permettant le choix du système embarqué.
Présenter un travail de synthèse

## Slide 13: EC-IR : Choix système embarqué

## Slide 14: EC-IR : Choix du système embarqué
 | PC industriel | Raspberry | Arduino
WIFI | x | x | x
langages | c,c++,c#,java,… | c,c++,java | c,c++
port usb | x | x | (x)
port série | x | (x) | (x)
Réseau TCP | x | x | (x)
système exploitation | win/Linux | Linux | non
base de donnée | oui | oui | non
serveurweb | oui | oui | non
prix | 500 € | 40 € | 30 €

## Slide 15: EC-IR – Modélisation UML/SysML
  C3.1 Analyser un cahier des charges.
  C3.2 Analyser et compléter un dossier de spécifications techniques.
Effectuer l’analyse à partir du cahier des charges : contexte, cas d’utilisation, séquences, classes
synthèse

## Slide 16: EC-IR – Modélisation UML/SysML

## Slide 17: EC-IR – Modélisation UML/SysML
Cas utilisations
Séquences
Contexte
Classes
Mise en œuvre AGL

## Slide 18: IR – Programmation objets
  C3.10 Réaliser la conception détaillée d’un module matériel et/ou logiciel.
  C4.4 Développer un module logiciel.
  C4.5 Tester et valider un module logiciel et matériel.
  C4.6 : intégrer un module logiciel
Réaliser tout ou partie du codage de l’application embarquée en C++, java (approche objets).

## Slide 19: IR – Programmation objets

## Slide 20
Codage des classes
Test unitaire
Dérivation
Agrégation
Thread - timer
IR – Programmation objets

## Slide 21: EC – Programmation
  C3.10 Réaliser la conception détaillée d’un module matériel et/ou logiciel.
  C4.4 Développer un module logiciel.
  C4.5 Tester et valider un module logiciel et matériel.
  C4.6 : intégrer un module logiciel
Réaliser tout ou partie du codage de l’application embarquée en C/C++.

## Slide 22
Codage classes
Gestion du checksum
Agrégation
Thread - timer
IR – Programmation

## Slide 23: Bac pro - Activités adaptées
Valoriser résultats , donner confiance
Mêmes compétences sur systèmes différents
  Activités simplifiées pour les étudiants ‘fragiles’ dans l’apprentissage des fondamentaux en 1ère année
Exemple : programmation
Système : suivi consommation
Activité : programmation objet
Temps normal : 12 h
adapté 16H
Système : gestion capteurs marin
Activité : programmation objet
Temps normal : 16 h